Техническое задание

на выполнение работ изготовлению аппаратов на голеностопные суставы, аппаратов на коленные сустав, аппаратов на всю ногу, туторов на голеностопные суставы, туторов на коленные суставы, туторов на всю ногу с целью обеспечения инвалидов и детей – инвалидов.

Наименование

Ортезы - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Срок службы* ортезов установленный изготовителем составляет _______месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н, определяется изготовителем согласно ___________________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Аппарат ортопедический должен допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма и обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (аппараты на голеностопные суставы, аппараты на коленные сустав, аппараты на всю ногу, тутора на голеностопные суставы, тутора на коленные суставы, тутора на всю ногу) должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (документ утрачивает силу с 01.12.2021 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст. Взамен вводится в действие ГОСТ Р 51632-2021); ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

* Срок службы ортезов, устанавливается изготовителем.

Ортезы (аппарат на голеностопный сустав, аппарат на голеностопный и коленный сустав, аппарат на коленный сустав, аппарат на всю ногу, тутор на голеностопный сустав, тутор на коленный сустав) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции  взаимоположения  деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Место, условия и сроки выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий (г. Калуга) или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в части обмера, примерки, выдачи) по индивидуальному заказу инвалида, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 30 календарных дней, для получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,  в течение 7 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – до 20.12.2021 г.

Срок предоставления документов не позднее 24.12.2021 г.

Срок действия государственного контракта до 30.12.2021 г.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию результатов работ

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (документ утрачивает силу с 01.12.2021 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст. Взамен вводится в действие ГОСТ Р 51632-2021).

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (детей-инвалидов) ортезами следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных

гарантий качества работы

Гарантийный срок на аппарат на голеностопный сустав составляет не менее 6 месяцев, аппарат на коленный сустав не менее 6 месяцев, аппарат на всю ногу не менее 6 месяцев,тутор на голеностопный сустав не менее 6 месяцев, тутор на коленный сустав не менее 6 месяцев; туторов на всю ногу не менее 6 месяцев со дня выдачи изделия получателю.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению ортезов с учетом НДС____ % (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения)/НДС не облагается, а также расходы по хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Необходимо указать наименование изделия, шифр (модель) | Наименование протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации | Количество штук |
| --- | --- | --- |
|  | 8-09-37.Аппарат на голеностопный сустав Шарнир должен быть голеностопный, шины голеностопные стальные. Застежки должны быть типа «контакт». Башмачок должен быть из пластика с подвижным или неподвижным движением в голеностопе. Гильза голени должна быть из пластика или ортакриловой смолы. Крепление должно быть застежками типа контакт | 18 |
|  | 8-09-39.Аппарат на коленный сустав Аппарат на коленный сустав должен быть фиксирующий, из эластичных материалов, узлов (модули) и полуфабрикатов, изделие должно быть максимальной готовности, назначение должно быть – постоянное. | 8 |
|  | 8-09-42.Аппарат на всю ногу Аппарат на всю ногу должен быть фиксирующий, из кожи, узлов (модули) и полуфабрикатов, изготовление должно быть по слепку, назначение должно быть постоянное | 30 |
|  | 8-09-49.Тутор на голеностопный сустав Тутор на голеностопный сустав должен быть фиксирующий, из слоистого пластика на основе полиэфирного связующего или композиции пропиточной термопластичной или из листа полиэтилена высокого и низкого давления, изготовление должно быть по слепку, назначение должно быть – постоянное. | 70 |
|  | 8-09-51.Тутор на коленный сустав Тутор на коленный сустав должен быть фиксирующий, из слоистого пластика, изготовление должно быть по слепку, назначение должно быть постоянное. | 70 |
|  | 8-09-54.Тутор на всю ногу Тутор на всю ногу, комбинированный, корригирующий, должен быть из литьевого термопласта, изготовленный по слепкам, лечебно-профилактический | 13 |
| Итого: | 209 |