Приложение № 2

к Извещению об открытом

аукционе в электронной форме

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Поставка в 2023 году Брайлевского дисплея для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23.1-01-01 Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения ОКПД2 26.20.16.190 Без привязки к КТРУ | Дисплей должен представлять собой портативное устройство, предназначенное для использования лицами с полной или частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха. Ввод/вывод информации должен осуществляться рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также должно использоваться речевое сопровождение. Помимо специализированного программного обеспечения, устройство должно позволять использование функционала операционной системы, включая сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа. Классификация Брайлевского дисплея должна соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (Оборудование и материалы для физического, физиологического и биохимического контроля). Требования к функциональным и техническим характеристикам: Устройство должно работать под управлением ОС семейства Microsoft Windows, версии не ниже 10. Устройство должно работать в режиме дисплея Брайля, либо дисплей Брайля должен иметь возможность отсоединяться и работать автономно. Если устройство представляет собой модульную конструкцию, то должен использоваться механизм фиксации, исключающий самопроизвольное разделение модулей без воздействия пользователя. Магнитное, клеевое, соединение на липучках и тому подобные соединения модулей недопустимы. Наличие Дисплея Брайля со следующими параметрами: - не менее 14 обновляемых ячеек; - наличие 8-ми точечной клавиатуры Брайля; - наличие бесшовного дизайна между ячейками, позволяющего пользователю ощущать точки Брайля как на бумаге; - наличие настраиваемого повтора клавиш для ускоренной прокрутки и панорамирования; - наличие независимо настраиваемых кнопок на каждой стороне дисплея, для перемещения по строкам, предложениям, абзацам, а также прокрутки вперед/назад; - наличие клавиш маршрутизации курсора (не менее 14); - наличие не менее двух фронтально расположенных клавиш для прокрутки; - наличие не менее двух клавиш для перемещения по строке вверх/вниз; - наличие не менее двух клавиш выбора; - наличие не менее двух клавиш SHIFT. • Дисплей Брайля должен иметь возможность управления по Bluetooth ещё одним устройством (например, смартфоном). • Процессор: не менее 4 ядер с частотой не менее 1,84 ГГц. • Встроенная память не менее 160 Гб, оперативная память не менее 2 Гб. • Наличие стереозвука (не менее 2 динамиков). Динамики должны располагаться на верхней части корпуса, во избежание их перекрытия руками пользователя при работе с устройством. • Наличие встроенного микрофона. В записанных сообщениях, выполненных с применением встроенного микрофона, не должно быть помех от звуков, воспроизводимых встроенными динамиками в момент проведения записи, приводящие к неразборчивости записанного сообщения. • Наличие дополнительного системного динамика с вибросигналом. • Наличие не менее 4 дополнительных кнопок управления с настраиваемыми функциями (по умолчанию, эти клавиши должны выполнять предопределенные функции: вызов главного меню устройства, уровень заряда аккумулятора, быстрые заметки, статус подключения к сети, время / дата и вызов аварийного меню). • Наличие светодиодного индикатора состояния устройства. • Наличие беспроводной сети стандарта WLAN802.1 In. • Наличие Bluetooth версии не ниже 4.2. • Наличие 4G LTE модема с поддержкой голосовых звонков. • Наличие GPS/Beidou/Glonass. • Наличие аппаратной эмуляции монитора (дисплея) для корректной работы приложений, требующих его присутствия. • Наличие комбинированного разъема для гарнитуры стандарта 3,5 мм. • Наличие слота для карт памяти с поддержкой SD, SDHC, SDXC объемом до не менее 256 Гб. • Наличие mini-HDMI, USB 3.0, слот для SIM-карты формата Micro-SIM. • Наличие вибромотора. • Устройство должно быть укомплектовано футляром с откидной крышкой. При откинутой крышке должна быть возможность полнофункционального использования устройства без его извлечения из футляра. Должен быть доступ ко всем органам управления и должно обеспечиваться достаточное для работы устройства охлаждение. Должны быть доступны следующие порты: USB, слот для SD карт и разъем для наушников. • Емкость аккумулятора не менее 10400 мАч. • Время автономной работы не менее 20 часов при использовании Wi-Fi. • Питание как от сети 110-240 В так и от аккумулятора. • Габариты: не более 190x120x40мм. • Вес: не более 750 г (с батареей) включительно. Требования к программному обеспечению: • Операционная система семейства Microsoft Windows, версии не ниже 10. • Наличие Пакета офисных программ не ниже Office 2016. • Наличие Лицензионной Программы экранного доступа с кодом активации, включающей русскоязычный синтезатор речи и высококачественные голоса, позволяющая комфортно работать в основных приложениях операционной системы Windows, а также в приложениях пакета Microsoft Office и других популярных приложениях, включая браузеры Microsoft Internet Explorer и Google • Вибрация (не менее 5 событий): при включении устройства, при выключении устройства, при подключении зарядного устройства, при отключении зарядного устройства и при полном заряде аккумулятора. Уровней вибрации - не менее 4. • Наличие дополнительного настраиваемого набора клавиатурных команд для полного управления системой и приложениями с дисплея Брайля, включая эмуляцию команд QWERTY клавиатуры. • Наличие аварийного меню, позволяющего в случае сбоя в работе какого-либо ПО, восстановить контроль без перезагрузки системы и потери данных. Аварийное меню должно осуществлять как речевой вывод, так и вывод на дисплей Брайля независимо от программы экранного доступа. • Наличие возможности войти в аварийное меню нажатием одной кнопки. Требования к обновлению и сервису: • Возможность онлайн обновления всех компонентов. • Возможность незрячему пользователю самостоятельно скачать образ со всем предустановленным и настроенным программным обеспечением и переустановить систему в ее начальное состояние. • Возможность использования лицензии программы экранного доступа на двух других ПК, принадлежащих владельцу данного устройства. Код активации должен предоставляться вместе с устройством. • Наличие технической поддержки. Срок замены товара и/или срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательное наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока. Обязательное указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей. Сроки службы изделий должны быть не менее сроков пользования, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. N 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями", не менее 7 лет. Поставщик должен гарантировать соответствие качества и безопасности поставляемого Товара стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода. Необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов, документация завода-изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта, схемы сборки на русском языке, санитарно-эпидемиологические заключения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик должен передать при поставке Товара. При поставке Товара должен быть представлен сертификат соответствия Таможенного Союза. | 5 |
| ИТОГО | 5 |

Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

# Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев со дня выдачи товара Получателю.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком должны быть обеспечены замена Товара на Товар той же модели надлежащего качества либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).