Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей в 2023 году.

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический 32.50.22.121 | Состоит из косметической искусственной кисти по индивидуальному подбору, включая цветовые оттенки. Заполнение пальцев силпеном и формирование приемной полости протеза по слепку. | 1 |
| 2 | Протез предплечья косметический 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Кисть силиконовая или из пластизоли телесного цвета с покрытием, дающим возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности образующие его форму и внешний вид должны быть близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Крепление индивидуальное. Система управления сохранившейся рукой. | 1 |
| 3 | Протез предплечья косметический 32.50.22.121 | Протез верхней конечности при ампутации на уровне предплечья. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве, приемных пробных гильз – 2 шт.), литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Кисть косметическая, с заполнением внутренней области вспененным полимером, с гнущимися пальцами (пальцы с арматурой), с встроенным резьбовым переходником адаптером, который может быть использован как со штыревыми соединениями, так и с гнездовыми. | 1 |
| 4 | Протез предплечья рабочий 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связывающих смол. Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья и комплекта рабочих насадок - не менее 4 шт. Система управления сохранившейся рукой, кисть отсутствует. Узел локоть - предплечье отсутствует Крепление индивидуальное. Постоянный. | 1 |
| 5 | Протез плеча косметический 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего. Приемных пробных гильз не менее 4 шт. из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Узел локоть предплечья снабжен пассивным локтевым замком, обладает возможностью вращения плеча и предплечья с раздельным торможением. Кисть косметическая, с заполнением внутренней области вспененным полимером. С гнущимися пальцами (пальцы с арматурой), с встроенным резьбовым адаптером, соединение – как штыревое, так и гнездовое. Косметическое покрытие для придания естественного вида из вспененного материала, телесного цвета. | 1 |
| 6 | Протез кисти рабочий 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи пострадавшего. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе связующих смол. Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза и комплекта рабочих насадок – 4 шт. Крепление шнуровка или лента «Велькро». Тип протеза – постоянный. | 1 |
| 7 | Протез плеча рабочий 32.50.22.12 | Протез верхней конечности при ампутации на уровне плеча. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве.), литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз – 1 шт. Система управления сохранившейся рукой. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок не менее 4-х штук. Крепление лайнер и замковое устройство. Тип протеза по назначению : постоянный. | 1 |
| 8 | Протез кисти косметический 32.50.22.121 | Изготовлен из ПВХ или пластизоля. Крепление индивидуальное. | 1 |

Работы по обеспечению пострадавшего на производстве протезами верхних конечностей (далее - изделия) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».	Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание пострадавших выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания пострадавшего (в пределах Липецкой области) или по согласованию с пострадавшим выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию пострадавших (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию пострадавших - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению пострадавших в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Сроки предоставления гарантии качества: устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего, за счет собственных средств.

Объем работ: закупка без объема (Определение НМЦК в соответствии с ч.24 ст.22 44-ФЗ).