Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2022 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование Товара/ Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 27 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 27 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 2 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 32 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  |  | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 3 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | Откидная |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 4 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 45 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 47 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 22 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 45 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатель для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 5 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  |  |
|  |  |  | Ширина сидения | 26 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см. |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 6 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 13 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 18 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатель для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 7 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 14 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ногами | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 8 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 9 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 10 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 21 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 11 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 23 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатель для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 12 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 38 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 13 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 14 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 10 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  |  | Высота 16 см |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 15 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 27 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 19 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 37 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 16 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 32 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 17 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 18 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 21 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | Откидная, с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 19 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 20 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 21 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 22 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях помещения |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Регулируемый по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 23 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 27 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 27 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 24 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 32 см |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 19 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 32 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | жесткое |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 25 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 32 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая с опорой стопы |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 26 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 45 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 47 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | жесткое |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 22 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 45 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подлокотник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 27 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 28 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 13 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 18 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 29 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 29 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | с регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 14 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 30 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 45 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 31 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 32 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 21 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 33 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 34 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 17 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 30 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 35 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 33 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Ремень или валик |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 36 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 37 см |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 35 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 37 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 24 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 20 см |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 10 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 16 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 38 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 25 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 27 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 19 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 37 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 39 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 28 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  |  | Откидная |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 14 см |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  |  | С регулируемой опорой стопы |  |  |
|  |  |  | Приспособления для головы | Наличие | Подголовник или боковые упоры |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Валик |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Предохранительный пояс | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 40 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 39 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 47 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 45 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Ремень для пятки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие | Поясной ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие | Нагрудный ремень |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 41 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 33 см |  |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 15 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 25 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для головы | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 42 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 34 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 35 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 18 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 37 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующаяся по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Держатели для ног | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 43 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 38 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 40 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Высота 20 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Высота 37 см |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 44 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| 45 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей ОКПД2: 30.92.20.000 | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Назначение | предназначена для передвижения инвалидов и детей – инвалидов при помощи сопровождающего лица в условиях улицы |  | 1 |
|  |  |  | Ширина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Глубина сидения | 30 см |  |  |
|  |  |  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Вид сидения | С регулируемым углом наклона |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте |  |  |
|  |  |  | Подножка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  | Регулирующая по высоте |  |  |
|  |  |  | Подголовник | Наличие |  |  |
|  |  |  | Боковые опоры для тела | Наличие |  |  |
|  |  |  | Приспособление для сохранения зазора между ног | Наличие | Валик или ремень |  |
|  |  |  | Нагрудный ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поясной ремень | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |  |
| ИТОГО: | 45 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочной - 4года,  комнатной – 6 лет.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны быть устойчивыми к санитарно-гигиенической обработке и очистке.

Методы очистки и соответствующие чистящие материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в технической и эксплуатационной документации изготовителя.

Все устройства поддержания тела, которые поставляют как составную часть кресла-коляски или его системы сиденья, должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Резьбовые соединения должны быть доступными для регулирования.

Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются.

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие непосредственный (опосредованный) контакт с кожей пользователя или сопровождающего (рукоятки, подлокотники, подголовники), должны быть устойчивыми к воздействию пота.

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие контакт с нижней частью тела пользователя, должны быть устойчивыми к воздействию мочи.

Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические  требования и обозначения» и ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования».

На каждое кресло-коляску должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и адрес (с указанием страны) изготовителя кресла-коляски;

- наименование изделия;

- условное обозначение вида (типа, модели) кресла-коляски по системе обозначений изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта или технической документации на кресло-коляску;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату изготовления кресла-коляски (минимум - год, месяц);

- ограничения использования (максимальную массу пользователя);

- информацию о подтверждении соответствия (знак обращения на рынке) в законодательно регулируемой сфере;

- другие данные, определенные производителем кресла-коляски.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Упаковка должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения.

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 сентября 2022 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"