Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121 | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Примерочная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Вкладная гильза из вспененных материалов. Компактная и легкая высокоэффективная стопа для активных Получателей с особо низкой монтажной высотой. Уникальная комбинация из гибких карбоновых пружин и эластичного полиуретана позволяет достигать наивысшей эффективности во всех фазах опоры. Подходит как для ежедневного использования, так и для занятий непрофессиональным спортом. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Крепление с помощью сополимерного наколенника. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. | 1 |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121 | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Вкладная гильза из вспененных материалов. Динамичная низкопрофильная карбоновая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем для Получателей с высоким уровнем двигательной активности. Пружинные карбоновые и полимерные элементы обеспечивают ощутимое подошвенное сгибание при наступании на пятку, а также естественный перекат и высокую энергоотдачу. Влагозащищенная, включая соленую и хлорированную воду с дренажными отверстиями в оболочке. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя, влагозащищенные. Крепление с помощью сополимерного наколенника. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. | 1 |
| Протез стопы | 32.50.22.121 | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Примерочная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Вкладная гильза из вспененных материалов. Карбоновая стопа с чрезвычайно малой монтажной высотой для Получателей с частичной ампутацией стопы, соединяется с гильзой при помощи приклеивания. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. | 1 |
| Протез стопы для купания | 32.50.22.121 | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Примерочная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Вкладная гильза из вспененных материалов. Карбоновая стопа с чрезвычайно малой монтажной высотой для Получателей с частичной ампутацией стопы, соединяется с гильзой при помощи приклеивания, влагозащищенная. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.