Приложение № 1 Описание объекта закупки

Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозийным покрытием и иметь складную конструкцию. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Спинка сиденья должна регулироваться по углу наклона и высоте. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); В оснащение спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сиденье должно регулироваться по углу наклона. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Подножка должна регулироваться по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Опора подножки должна быть оснащена ремнями фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Габаритные размеры: - глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - высота спинки должна регулироваться в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - высота подлокотников должна регулироваться в диапазоне от не менее 130 мм и до не более 270 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - длинна подножки должна регулироваться в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - угол наклона спинки должен регулироваться не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - угол наклона сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 20º; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Срок службы не менее 6лет. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики); Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии); - дату изготовления кресла-коляски (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - рекомендуемую массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 30.92.20.000 | Шт. | 16 |
| 2 | 07-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Обивка спинки и сиденья должна быть съёмная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Спинка сиденья должна регулироваться по углу наклона и высоте. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); В оснащение спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сиденье должно регулироваться по углу наклона. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Сиденье должно быть оснащено мягким съёмным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех-/пятиточечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Подножка должна регулироваться по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Опора подножки должна быть оснащена ремнями фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. (значение характеристики не может изменяться участником закупки); Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - высота спинки должна регулироваться в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - высота подлокотников должна регулироваться в диапазоне от не менее 130 мм и до не более 270 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - длинна подножки должна регулироваться в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - угол наклона спинки должен регулироваться не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - угол наклона сиденья должен регулироваться в диапазоне не менее 20º; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Срок службы 4 года (указать конкретное значение, установленное изготовителем). (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя- обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии); - дату изготовления кресла-коляски (месяц, год) - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - рекомендуемую массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 30.92.20.000 | Шт. | 26 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресла-коляски предназначены для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя, а также сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не пропускает органические выделения, устойчива к их воздействию и поддается санитарной обработке.

Наружные поверхности кресел-колясок устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание в неподвижном состоянии, а также системой снижения скорости движения, а также полной остановки.

Кресла-коляски отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 58522-2019 Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования.  ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса"

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность

Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г.

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту   поставки товара

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.