Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - электронных видеоувеличителей для обеспечения ими  в 2023 году инвалидов

| Наименование Товара, Окпд 2 | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания | 65 |
|  | Прибор должен соответствовать ГОСТ Р 51075-2017 и иметь следующие технические характеристики и режимы: |  |
|  | - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 9 см.; |  |
|  | - регулировка увеличения изображения должна быть от 2 до не менее 10 крат; |  |
|  | - наличие не менее 5 режимов отображения: |  |
|  | - - полноцветный и не менее 4х высококонтрастных режимов для чтения текста. |  |
|  | Должно быть предусмотрено не менее 20ти дополнительных высококонтрастных цветовых режимов, выбираемых пользователем. |  |
|  | ЭРВУ должен обеспечивать во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также: - наличие функции стоп-кадра с возможностью изменения параметров полученного изображения (степень увеличения, цветовой режим и т.д.), а также сохранения полученного изображения в памяти устройства и (или) на внешний носитель; - режим просмотра изображений, записанных в памяти устройства и/или записанных на внешнем накопителе; -режим "быстрого чтения", при котором изображение остается четким и не размытым даже при быстром перемещении устройства. |  |
|  | - режим автоматической фокусировки изображения. |  |
|  | Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, четко различимыми и контрастными по цвету. Питание ЭРВУ должно осуществляться от встроенных или внешних источников питания. |  |
|  | Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи — не менее 3-х часов. |  |
|  | В случае питая ЭРВУ от встроенного источника питания должно быть зарядное устройство |  |
|  | Габаритные размеры — не более 150 х 95 х 40 (мм). |  |
|  | Разрешение камеры ЭРВУ должно быть не менее 2 Мп. |  |
|  | Комплект поставки: - электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем; - плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации; -чехол для переноски; - зарядное устройство |  |

Итого количество:  65 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам электронных ручных видеоувеличителей

Слабовидящим может считаться любой человек с нарушением зрения, который не может видеть через обычные очки газетный шрифт. Слабовидящим считается и человек с суженным полем зрения.

Независимо от типа и степени нарушений, а также возраста, в большинстве случаев  восприятие   можно  улучшить следующими  приспособлениями: телескопическими устройствами - монокулярами, лупами, увеличительными очками – гиперокулярами и электронно-оптическими устройствами.

Оптические и электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации. Особенно они важны для трудовой деятельности лиц, занятых в сфере интеллектуального труда, а также для получения общего и профессионального образования. Выбор устройства осуществляется индивидуально в зависимости от характера патологии органа зрения, анатомо-оптических характеристик и других офтальмологических параметров.

Электронные ручные видеоувеличители должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства электронных ручных видеоувеличителей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Электронные ручные видеоувеличители должны изготовляться также в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», стандартов и технических условий на изделия конкретных видов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

электронных ручных видеоувеличителей

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка электронных ручных видеоувеличителей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка электронных ручных видеоувеличителей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.