Приложение №1

Описание объекта закупки на выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ортезами –аппаратами на нижние конечности и туловище в количестве 14 шт. в 2023 году.

Предмет Государственного контракта - выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ортезами – аппаратами на нижние конечности и туловище в количестве 14 шт. в 2023 году.

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище должен состоять из гильз стопы, голени, бедра, голеностопных, коленных, тазобедренных узлов, корсета и крепления. Медицинские показания для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, аппаратами на нижние конечности и туловище являются стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхней или нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития. Для изготовления гильз должны применяться следующие материалы: полиэтилен листовой, слоистый пластик на основе полиэфирного связующего. Для крепления аппаратов должны применяться: застежка текстильная, юфть шорно-седельная, заклепки стальные пустотелые, велкро, либо крепление шнуровкой. Конструкция аппарата должна обеспечивать удобство пользования им при эксплуатации. При эксплуатации аппарата не должно быть избыточного давления гильз и шин на кожные покровы и мягкие ткани, а гильзы и шины не должны вызывать порчу одежды инвалида. Конструкция и материалы аппаратов на нижние конечности и туловище определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Аппараты должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке растворами нейтральных моющих средств. | 14 |

Требования безопасности

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Ортезы должны соответствовать требованиям стандартов. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий при наличии декларации о соответствии.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке

и транспортированию

Работы по обеспечению инвалидов, детей–инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности выполнения работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов, детей - инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии лицензии, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Общие технические требования». Гарантийный срок службы туторов ортопедических — 7 месяцев. В течение этого срока, в случае поломки, предприятие-изготовитель проводит необходимый ремонт или замену изделий бесплатно.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке изделий

В комплект ортеза должно входить: ортез - 1 (2шт), памятка по обращению с изделием - 1 экз.

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Место и сроки (условия) выполнения работ (оказания реабилитационной услуги ортезирования)

Место выполнения работ – на территории проживания инвалида – Камчатский край, по месту изготовления изделия, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства инвалида, с обязательным медицинским врачебным  осмотром и назначением, полученными рекомендациями по медико-социальным показателям  к изготовлению ортеза (аппарата) в лицензированном на территории проживания инвалида, с необходимым оснащением,  согласно приказу Минздравсоцразвития № 753 от 01.12.2005г. кабинете врача ортопеда-травматолога.

Ортез (аппарат) изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку и показаниям с участием врача травматолога-ортопеда. Слепок изготавливается  в кабинете предназначенном для  гипсо-технических работ на территории проживания инвалида, с моделированием гипсовых моделей по показаниям, с компенсацией укорочения, с учетом деформаций суставов и сегментов конечности, опороспособности конечности, ассиметричной формы конечности и осанки, с использованием метода вакуумного формования из термопластичных материалов с персонифицированной подгонкой и настройкой, установкой боковых шин и шарниров с применением инструментальных методов контроля на этапах оценки качества результата применяя специальное оборудование  (рама с петлей Глиссона, угломер, штангенциркуль, измерительная лента, лучевой лазерный уровень, двупольное взвешивание).

Изготовление осуществляется при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику. Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема и кабинета гипсо-технических работ, расположенного на территории г. Петропавловска - Камчатского и (или) Камчатского края, организованного Подрядчиком на момент заключения государственного контракта. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика использовать помещения пунктов приема. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. При этом время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 18:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должен быть беспрепятственным для инвалида. Пункт (пункты) приема должны быть при необходимости (наличие ступенек при входе в помещение и внутри помещения) СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалида. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалида, со свободным доступом Получателей. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий - по месту жительства или по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи.

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалида способа, места и времени доставки Изделия.

Готовое изделие может быть передано представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок выполнения работ – по 01.09.2023 г. (включительно). Срок действия контракта с момента заключения контракта по 29.09.2023 г. (включительно).

Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ по направлениям, представленными инвалидами после завершения срока их действия.

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида, в том числе ребенка-инвалида, аппаратом на нижние конечности и туловище следует считать эффективно исполненными, если у потребителей частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации сохранены или благоприятного течения болезни.