- Приложение №1

- к извещению о проведении

- запроса котировок

- в электронной форме

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Поставка технических средств реабилитации: кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП.

Наименование Товара и комплектация

В комплект поставки кресел-стульев с санитарным оснащением входит инструкция для пользователя (на русском языке), гарантийный талон.

На изделия предоставлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к качеству и безопасности Товара

Изделия новые, не бывшие в употреблении, в ремонте, не восстановленные, не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»; ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля». Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Металлические части изделий ровные, без пузырей и отслаиваний, изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования».

Наружные поверхности кресел-стульев не имеют сколов, заусенец, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Наружные поверхности кресел-стульев устойчивы к обработке дезинфицирующими и моющими средствами.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

| № | Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Количество | Характеристики Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 1 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 25 см и не более 26 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 25 см и не более 26 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 60 см и не более 61 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 1 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 30 см и не более 31 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 30 см и не более 31 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 60 см и не более 61 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 1 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 30 см и не более 31 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 30 см и не более 31 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 55 см и не более 56 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 1 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 32 см и не более 33 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 36 см и не более 37 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 60 см и не более 61 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 2 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 35 см и не более 36 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 35 см и не более 36 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 60 см и не более 61 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 1 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 24 см и не более 25 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 26 см и не более 27 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 40 см и не более 41 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7 | КОЗ: 01.28.23.01.04 (23-01-04) Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Штука | 1 | Качественные показатели |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Кресло-стул предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за людьми. Основные технические характеристики: Рама кресла-стула изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку. Конструкция кресел-стульев имеет: подножку; подлокотники; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные показатели |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее 30 см и не более 31 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Глубина сиденья не менее 32 см и не более 33 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Высота сиденья не менее 60 см и не более 61 см. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки поставляется в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляться Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3. Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 09.08.2024. Поставка Товара Получателям не превышает 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа людей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 28.07.2024 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 12.08.2024.

4. Место поставки Товара: Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.