Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению инвалида протезом верхней конечности

Описание объекта закупки на проведение открытого конкурса в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, требующих стационарных условий, по обеспечению инвалида протезом верхней конечности

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 077 860,00 рублей

ИКЗ: 231100104079110010100101140013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением Страна происхождения ___________ | Протез предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохранении подвижного локтевого сустава, в том числе при длинной культе (вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти). Протез состоит из двух основных частей: гильзы и модуля кисти, гильза состоит из культеприемной (внутренней) и внешней (несущей). Модуль кисти имеет 6 независимых степеней свободы - по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца. Протез может запомнить 8 различных жестов. По умолчанию в протезе настроен первый жест - кулак, остальные жесты могут настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после, самим пользователем. Переключение и настройка жестов происходит через мобильное приложение или командой от ЭМГ (электромиографических) датчиков. Все пальцы оснащены электромеханическим управлением. Система управления протезом обеспечивает позиционное управление каждого пальца, а именно - сгибание/разгибание. Ладонь и кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками (ладошка и напальчники). Применение косметической внешней оболочки НЕ предусматривается. Управление протезом осуществляется за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление протезом двухканальное. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Зарядка - стандартный разъем USB-Type C. Протез имеет пассивную ротацию кисти относительно предплечья (при длинной культе, включая вычленение в лучезапястном суставе или наличие рудимента кисти, ротация кисти относительно предплечья отсутствует). Внешняя гильза предплечья изготавливается по модели предплечья методом вакуумной ламинации угле- и стекловолоконых композитных материалов на основе акриловых смол. Гильза изготавливается индивидуально по гипсовому слепку культи пользователя из термолина. Удержание протеза на культе осуществляется за счет специальных углублений на гильзе над локтевыми надмыщелками. | 1 |
|  | Итого: |  | 1 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания срока исполнения контракта.

Срок действия государственного контракта до 29.09.2023.

ОКПД2:

32.50.22.121 - Протезы внешние