Техническое задание

на поставку автомобилей для застрахованных лиц, пострадавших на

производстве.

| Устройство управления автомобилем | Трансмиссия | Кол-во автомобилей, шт | Срок выдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Для пострадавшего с нарушением функций обеих ног | Механическая | 2 | Не ранее 07.10.2022 и не позднее 21.10.2022 |
| Для пострадавшего с нарушением функций правой ноги | Механическая | 1 | Не ранее 07.10.2022 и не позднее 21.10.2022 |

- Техническое задание:

| Наименование | Технические характеристики автомобиля | Значение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль оборудованный устройством ручного управления с механической трансмиссией (без обеих ног) 29.10.59.390 | Категория автомобиля | М1 | 2 |
|  | Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |  |
|  | Экологический класс | не менее 5 |  |
|  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |
|  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  | Трансмиссия (тип) | механическая |  |
|  | Тип коробки передач | с механическим управлением |  |
|  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 |  |
|  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
|  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |
|  | Адаптированный орган управления | должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций обеих ног. |  |

| Наименование | Технические характеристики автомобиля | Значение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль оборудованный устройством ручного управления с механической трансмиссией (без правой ноги) 29.10.59.390 | Категория автомобиля | М1 | 1 |
|  | Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |  |
|  | Экологический класс | не менее 5 |  |
|  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |
|  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  | Трансмиссия (тип) | механическая |  |
|  | Тип коробки передач | с механическим управлением |  |
|  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 |  |
|  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
|  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |
|  | Адаптированный орган управления | должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций правой ноги. |  |
| ИТОГО: 3 автомобиля |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Требования к условиям поставки

- Автомобили должны быть легковыми.

- Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

- Автомобили должны быть 2022 года изготовления.

- Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций правой ноги, обеих ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобилей.

- Комплект документов для приемки автомобилей: паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» на бумажном носителе или на электронном носителе (в зависимости от года выпуска автомобиля); сервисная книжка; руководство по эксплуатации автомобиля; копия одобрения типа транспортного средства; копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лица с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций правой ноги, обеих ног); другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- Автомобили должны быть заправлены бензином предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий                                                                на   автомобили (далее-Товар):

- Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

2. Сроки гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляются в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

- Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (застрахованному лицу) при фактической передачи Товара.

- Дата передачи Товара Получателю (застрахованному лицу) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

- Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

- Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

- При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцать) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» на бумажном носителе или на электронном носителе (в зависимости от года выпуска автомобиля);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;

другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.