Приложение № 1 - Описание объекта закупки

Техническое задание

| № | Шифр | Наименование услуг | Технические (функциональные) характеристики услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза голени в виде замены культиприемной гильзы: культиприемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика. В качестве вкладного элемента применяются вкладная гильза из вспененных материалов Крепление за счет формы приемной гильзы и наколенника. РСУ в соответствии с весом получателя. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 2 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза голени в виде замены культиприемной гильзы: культиприемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехол полимерный гелиевый, Крепление с помощью вакуумного клапана и наколенника. РСУ в соответствии с весом получателя. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 3 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза голени в виде замены культиприемной гильзы: культиприемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехол полимерный гелиевый. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов. РСУ в соответствии с весом получателя. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 4 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза бедра в виде замены культиприемной гильзы: культиприемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика. Крепление с помощью вакуумного клапана. РСУ в соответствии с весом получателя. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 5 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза бедра в виде замены культиприемной гильзы: культиприемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехол полимерный гелиевый, Крепление с помощью вакуумного клапана. РСУ в соответствии с весом получателя. РСУ в соответствии с весом получателя. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 6 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза бедра в виде замены культиприемной гильзы: культиприемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехол полимерный гелиевый. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов. РСУ в соответствии с весом получателя. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 7 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза бедра в виде замены коленного модуля: коленный модуль с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 8 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза бедра в виде замены коленного модуля: коленный модуль с независимым пневматическим управлением фазами сгибания-разгибания. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 9 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза бедра в виде замены коленного модуля: коленный модуль с независимым гидравлическим управлением фазами сгибания-разгибания. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 10 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа полиуретановая монолитная | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 11 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 12 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 13 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа со щиколоткой подвижной во всех вертикальных направлениях. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 14 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа углепластиковая с гидравлическим голеностопным шарниром со сменной косметической оболочкой | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 15 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 16 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа углепластиковая, с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки, со сменной косметической оболочкой | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 17 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа полиуретановая монолитная для протезов при ампутации по Шопару. | 33.19.10.000-00000001 | шт |
| 18 | 24-01-01 | Оказание услуг по ремонту ТСР | Ремонт протеза нижней конечности в виде замены стопы: стопа углепластиковая для протезов при ампутации по Шопару. | 33.19.10.000-00000001 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов. Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к документам, подтверждающим соответствие

установленным требованиям

Наличие медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 852 от 01.06.2021г. «О лицензировании медицинской деятельности» обязательно.

Требования к гарантийному сроку оказанных услуг

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий оказания услуг по ремонту протезов: гарантийный срок устанавливается со дня выдачи отремонтированного изделия, его продолжительность составляет - 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к результатам услуг

Услуги по ремонту протеза следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Услуги по ремонту должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требование к месту, условиям, объемам и срокам оказания услуг

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата оказанных услуг Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Заказчик по мере возникновения потребности предоставляет Исполнителю список Получателей, содержащий Ф.И.О. Получателей, адрес, телефон, наименование и количество Изделий, которые подлежат ремонту.

В случае обнаружения невозможности оказания услуг, по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик передает дополнительный список Получателей, не позднее 15.09.2022.

Срок оказания услуг по ремонту протезов не должен превышать 60 дней со дня принятия Заказа. Не позднее 15.11.2022 включительно, должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное оказание услуг.

Контракт действует по 30.11.2022 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере оказания услуг, но не позднее 18.11.2022 для расчетов Исполнитель передает Заказчику: реестр поставки Товара, оказанных услуг; акт сдачи – приемки Товара/услуг Получателю; отрывные талоны к Направлению. Срок проверки не превышает 2 (двух) рабочих дней с момента получения отчетных документов.

Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Сумма: 1 000 000,00 руб.

Количество: БЕЗ ОБЪЕМА.