Описание объекта закупки

ОКПД2: 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки.

КТРУ: отсутствует.

| № п/п | Наименование товара (в соответствии с КОЗ) | Характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОЗ 01.29.24.02.03 - Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Автомобиль должен быть категории М1-легковым. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации. Автомобиль должен быть 2022 года изготовления. Автомобиль должен быть с адаптированными органами управления (без правой ноги). Тип кузова и количество дверей автомобиля должны быть седан /не менее 4. Колесная формула и ведущие колеса автомобиля должны быть 4х2 / передние. Схема компоновки автомобиля должна быть переднеприводная. Расположение двигателя автомобиля должно быть переднее поперечное. Тип двигателя автомобиля должен быть четырехтактный, бензиновый. Трансмиссия/ коробка передач должна быть либо механическая, либо гидромеханическая. Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) должен быть не менее 1500 куб. см. Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 №855 Топливо должно быть Бензин с октановым числом не менее 95. | 14 |
| 2 | КОЗ 01.29.24.04.03 Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Автомобиль должен быть категории М1-легковым. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации. Автомобиль должен быть 2022 года изготовления. Автомобиль должен быть с адаптированными органами управления (без обеих ног). Тип кузова и количество дверей автомобиля должны быть седан /не менее 4. Колесная формула и ведущие колеса автомобиля должны быть 4х2 / передние. Схема компоновки автомобиля должна быть переднеприводная. Расположение двигателя автомобиля должно быть переднее поперечное. Тип двигателя автомобиля должен быть четырехтактный, бензиновый. Трансмиссия/ коробка передач должна быть либо механическая, либо гидромеханическая. Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) должен быть не менее 1500 куб. см. Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 №855 Топливо должно быть Бензин с октановым числом не менее 95. | 12 |
| 3 | КОЗ 01.29.24.03.03 Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Автомобиль должен быть категории М1-легковым. Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации. Автомобиль должен быть 2022 года изготовления. Автомобиль должен быть с адаптированными органами управления (без левой ноги). Тип кузова и количество дверей автомобиля должны быть седан /не менее 4. Колесная формула и ведущие колеса автомобиля должны быть 4х2 / передние. Схема компоновки автомобиля должна быть переднеприводная. Расположение двигателя автомобиля должно быть переднее поперечное. Тип двигателя автомобиля должен быть четырехтактный, бензиновый. Трансмиссия/ коробка передач должна быть либо механическая, либо гидромеханическая. Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) должен быть не менее 1500 куб. см. Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 №855 Топливо должно быть Бензин с октановым числом не менее 95. | 14 |
|  |  | ИТОГО, шт. | 40 |

2. Срок поставки товара: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки технических средств реабилитации, но не позднее 08.12.2023 г.

3. Место поставки товара: Ставропольский край, г. Ставрополь, склад Поставщика (либо представителя Поставщика).

4. Требования к качеству товара

4.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее – ТР ТС 018/2011).

4.2. Соответствие автомобилей и их компонентов требованиям ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

4.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

4.4. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средством управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

4.5.  Автомобили должны быть одного цвета.

5. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям: одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

6. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- копия выписки электронного паспорта транспортного средства, выданного в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 №122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилем категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног);

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

7. Требования к условиям поставки

7.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

7.2. Комплект документов на автомобиль, указанный в п. 6 Технического задания, должен находиться внутри каждого автомобиля.

7.3. Каждый автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

7.4. Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Ставрополя, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

7.5. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акт приема-передачи Товара.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар

8.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или не менее 100 000 (Ста тысяч) км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

8.2. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

8.3. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

8.4. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

8.5. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо официальным дилером в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.