# Техническое задание на выполнение работ по обеспечению ортезами (корсетами, головодержателями) в 2024 году

# Наименование работ

Ортез - техническое средство реабилитации, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетных систем и обеспечивающее в зависимости от медицинских показаний ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность. (ГОСТ Р 58268-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация»).

Ортопедический корсет: техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы на туловище мягкой, полужесткой или жесткой фиксации, имеющей тазовый посадочный контур, детали крепления, дополнительные элементы, и предназначенное для фиксации, стабилизации, разгрузки, ортопедической коррекции позвоночника на различных уровнях. (ГОСТ Р 58268-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация»).

Головодержатель: техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы с элементами крепления, предназначенное для разгрузки, фиксации, вытяжения шейного отдела позвоночника, удержания головы в приданном положении ортопедической коррекции. (ГОСТ Р 58268-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация»).

Работы по обеспечению Получателя изделием предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление изделия; выдачу изделия.

Требования к качеству и безопасности изделия

При использовании изделия по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя.

Изделия должны быть новыми, ранее не бывшие в эксплуатации, безопасные для здоровья получателя, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны оказывать раздражающего действия.

Копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации) и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к транспортировке, упаковке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний).

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к месту и сроку выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта по 30.08.2024. Выполнение работ осуществляется в течение 45 (календарных) дней с даты обращения Получателя за изделием.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок не менее 40 дней со дня выдачи изделия Получателю.

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника.)

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт бесплатно.

Доставка изделия для устранения недостатков и возврат изделия Получателю осуществляется силами и за счет Исполнителя или силами Получателя с последующей компенсацией Получателю понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом изделия Исполнителем.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получатеелй изделием осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.04.2023 № 342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых Получателю, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

Используемые показатели, требования и терминология приведены в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Продукция по классификатору | Наименование модели | Описание объекта закупки | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Корсет мягкой фиксации 8-09-22 | 03.28.08.09.22 - Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации | Обеспечивает фиксацию пояснично-крестцового отдела. Должен состоять из текстильных материалов. Пояс корсета может быть усилен шинами-вставками (в зависимости от индивидуальных параметров получателя). Элементы фиксации: с помощью двух эластичных лент, текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 65 |
| 2 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Корсет полужесткой фиксации 8-09-23 | 03.28.08.09.23 - Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации | Обеспечивает фиксацию и разгрузку нижне-грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Должен состоять из текстильных материалов, пояс корсета должен быть усилен четырьмя шинами вставками или шестью шинами вставками (в зависимости от антропометрических данных Получателя). Элементы фиксации: с помощью двух двойных эластичных лент, текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 600 |
| 3 | 32.50.22.126- Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Головодержатель полужесткой фиксации 8-09-17 | 03.28.08.09.17 - Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации | Обеспечивает фиксацию и разгрузку шейного отдела позвоночника. Должен состоять из гильзы мягкой эластичной из гипоалергенного пенополиуретана, оболочка трикотажная, крепление - текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 15 |
| 4 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Реклинатор - корректор осанки 8-09-26 | 03.28.08.09.26 - Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор - корректор осанки | Предназначен для выпрямления грудного отдела позвоночника. Должен состоять из текстильных материалов, из пояса, двух реклинирующих лямок и спинки с двумя шинами вставками. Элементы фиксации: текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 25 |
| 5 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Корсет мягкой фиксации 8-09-22 | 03.29.08.09.22 - Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации | Обеспечивает фиксацию пояснично-крестцового отдела. Должен состоять из текстильных материалов. Пояс корсета может быть усилен шинами-вставками (в зависимости от индивидуальных параметров получателя). Элементы фиксации: с помощью двух эластичных лент, текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 1 |
| 6 | 32.50.22.125 - Корсеты, реклинаторы, обтураторы | Корсет полужесткой фиксации 8-09-23 | 03.29.08.09.23 - Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации | Обеспечивает фиксацию и разгрузку нижне-грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Должен состоять из текстильных материалов, пояс корсета должен быть усилен четырьмя шинами вставками или шестью шинами вставками (в зависимости от антропометрических данных Получателя). Элементы фиксации: с помощью двух двойных эластичных лент, текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 23 |
| 7 | 32.50.22.126- Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Головодержатель полужесткой фиксации 8-09-17 | 03.29.08.09.17 - Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации | Обеспечивает фиксацию и разгрузку шейного отдела позвоночника. Должен состоять из гильзы мягкой эластичной из гипоалергенного пенополиуретана, оболочка трикотажная, крепление - текстильная застежка «Велькро». Должен изготавливаться по индивидуальным меркам получателя. | 1 |