Описание объекта закупки.

Поставка инвалидам Ростовской области  кресел-колясок.

Кресло-коляска с электроприводом, техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Срок службы кресел-колясок с электроприводом, установленный изготовителем  должен составлять не менее 5 лет, не менее срока, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н.

Кресла-коляски с электроприводом, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов:   ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018,  ГОСТ Р ИСО 7176-2-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015.

Безопасность кресел-колясок

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Срок предоставления гарантии качества на кресла-коляски с электроприводом не менее    24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида -  не более 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием  адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски  должна входить эксплуатационная документация.

#### Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

| Наименование товара модель | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) | Цена за ед. не более (руб.) | Суммарная стоимость не более (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней. | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней (модель, страна происхождения). Кресло-коляска для больных ДЦП должна приводиться в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), должна быть предназначена для передвижения в помещениях, вне помещений для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенными на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплее, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала. Пульт управления должен иметь возможность установки как на правую, так и на левую сторону коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя и регулироваться по длине относительно подлокотника. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных, тонкостенных, стальных труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий. Кресло-коляска должна иметь возможность складывания с помощью крестообразного механизма. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Спинка кресла-коляски должна регулироваться по углу наклона не менее чем на 40°, должна быть оснащена ремнями-натяжителями и съемной накидкой. Высота спинки кресла-коляски должна быть не менее 52 см. Кресло-коляска должна быть оснащена: - фиксирующим ремнем для туловища; - подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см; - подголовником, регулируемым по высоте; - боковыми поддержками для тела; Подлокотники кресла-коляски должны быть съемные, регулируемые по ширине и по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененного полиуретана и иметь анатомические углубления для устойчивого положения рук пользователя, регулироваться по горизонтали в бок не менее чем на 35мм в 3-х положениях и вперед не менее чем на 15 мм в 2 положениях. Подножки должны быть откидные, быстросъемные, регулируемые по высоте и по углу наклона в коленном суставе, оснащенные ложементами под икроножные мышцы, регулируемые по высоте установки. Передние колеса кресла-коляски должны быть с пневматическими шинами. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 2-х положениях. Ведущие задние колеса кресла-коляски должны быть с пневматическими шинами. Технические характеристики: Общая высота: не более 1000 мм; Общая длина: не более 1150 мм; Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40,5 см +/- 1 см, 45,5 см +/- 1 см, 50,5 см +/- 1 см (не менее 3-х типоразмеров, по заявке Заказчика). Глубина сидения: не более 440 мм; Высота сидения (без подушки): не менее 470 мм; Масса: не более 64 кг; Максимальная грузоподъемность: не менее 125 кг; Максимальная скорость: не менее 7 км/ч; Запас хода: не менее 20 км; Количество аккумуляторов: не менее 2 шт; Емкость каждого аккумулятора: не менее 36Ah; Два электродвигателя мощностью по не менее 450 Вт. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; -насос (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон. | 14 | 173 666,67 | 2 431 333,38 |
|  | Итого | 14 |  | 2 431 333,38 |

Кресло-коляска должна иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения  в соответствии со ст. 38  Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Декларация   о соответствии или сертификат соответствия поставляемого Товара предоставляется при наличии.

Место и условия поставки – предоставить Товар Получателям согласно Реестров получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации:      г. Ростов-на-Дону,  Мясниковский,  Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, В-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы,.п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвенский,Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский ,Октябрьский районы, г.Волгодонск,  Волгодонской, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск- Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск,  г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способа получения Товара: - по месту жительства Получателя; - в пунктах выдачи.

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение 10 дней с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Реестры получателей по государственному контракту предоставляются Поставщику  после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, до 14.11.2021 года.