##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Ед. измере-ния | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица в помещении. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресла-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресла-коляски должна иметь: - Комнатную раму, передние и задние колеса одинакового диаметра. -Подголовник. -Боковые опоры для тела. -Боковые опоры для головы. -Держатели для ног. -Поясной ремень. -Абдуктор или ремень для сохранения зазора между ногами. -Спинка и сиденье должны регулироваться по углу наклона. -Подлокотники должны регулироваться по высоте. -Подножка должна регулироваться по высоте. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 30 см - 40 см. -Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 28 см -45 см. -Высота подлокотников, регулируемая в диапазоне не уже 15 см-18 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; -обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски (при наличии); - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов | шт. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица вне помещений. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресла-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без использования инструментов. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из стали или облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. Задние (приводные) колеса кресла-коляски должны быть пневматическими. Конструкция кресла-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. -Боковые опоры для головы. -Держатели для ног. -Поясной ремень. -Абдуктор или ремень для сохранения зазора между ногами. -Амортизаторы. Спинка и сиденье должны регулироваться по углу наклона. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Подножка должна регулироваться по высоте Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 30 см - 40 см. -Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 28 см-45 см. -Высота подлокотников, регулируемая в диапазоне не уже 15 см-18 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; -обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски (при наличии); - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов. | шт. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП, при помощи сопровождающего лица в помещении. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресла-коляски должна иметь: - Комнатную раму, передние и задние колеса одинакового диаметра. -Подголовник. -Боковые опоры для головы -Боковые опоры для тела. -Держатели для ног. -Поясной ремень. -Нагрудный ремень -Абдуктор или ремень для сохранения зазора между ногами. Спинка и сиденье должны регулироваться по углу наклона. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Подножка должна регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна поставляться в двух типоразмерах по заявке заказчика: 1 типоразмер -Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 26 см - 32 см. -Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 28 см -34 см. -Высота подлокотников, регулируемую в диапазоне не уже 13 см -25 см. 2 типоразмер -Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 28 см - 40 см. -Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не уже 36 см -41 см. -Высота подлокотников, регулируемую в диапазоне не уже 13 см -25 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; -обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски (при наличии); - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов. | шт. | 10 |
| Итого: | х | х | 12 |

Качество Товара должно подтверждаться Декларацией о соответствии либо сертификатом (при наличии).

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "16" декабря 2022 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки Товара: Ярославская область

Требования к порядку поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).