## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06-10-02 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки на колесах, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Ходунки должны иметь четкую маркировку. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,7 кг (указать конкретное значение). Диаметр колес изделия не менее 75 мм (указать конкретное значение). Наличие не менее 8 уровней регулировки высоты с шагом не более 25 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее 100 кг (указать конкретное значение). Высота не менее 800 мм. не более 980 мм (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 2 | 06-10-03 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с опорой на предплечье Ходунки четырехколесные с опорой на предплечье оснащены мягким опорным столом, легко складываются и регулируются по высоте, оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Рукоятки (ручки) ходунков имеют форму, которая обеспечивает прочность захвата, а также легкость чистки и санитарной обработки. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 12 кг (указать конкретное значение). Высота регулировки подлокотной опоры от не более 990 мм. до не менее 1210 мм (указать конкретное значение). Ширина изделия не более 650 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее100 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 3 | 06-10-04 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с подмышечной опорой, складные, регулируемые по высоте. Двойная регулировка: как высоты рамы, так и подмышечников. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) На стойках должны быть мягкие подмышечники. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Не оставляют следов на полу имеют функцию «шагание». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Задние ножки должны иметь изгибы для предотвращения опрокидывания. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Изделие должно иметь следующие характеристики: Высота не менее 1080 мм. не более 1440 мм. (указать конкретное значение). Ширина изделия не более 56,5 см (указать конкретное значение). Расстояние между подмышечными стойками – не более 480 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее100 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |
| 4 | 06-10-05 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки-роллаторы на 4-х колесах имеют два ручных тормоза, регулируемые по высоте ручки, сидение для отдыха, съемную сетку для продуктов. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Диаметр колес ходунков не менее 150 мм. (указать конкретное значение). Грузоподьемность не менее 100 кг. (указать конкретное значение). Высота не менее 770 мм. не более 900 мм (указать конкретное значение). Вес ходунков не более 9 кг. (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129/32.50.22.129-00000012 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие ходунков должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются ходунки касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки", ГОСТ Р 59436-2021 (ИСО 11199-2:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы", "ГОСТ Р 51261-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования".

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 12 месяцев

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».