Техническое задание

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) |  |  |
| 1 | Аппарат на нижние конечности и туловище (тип 1) | Назначение – отведение и установка бедер в заданном положении; - состоит из корсета поясничного с тазовым узлом, двух гильз бедра, закрепленных на шинах с помощью шарниров; - тазовые шарниры с основанием закреплены на пластине, имеющей смягчающий слой; - тазовый корсет с тазовыми шарнирами, пластинами и смягчающим слоем вкладывается в чехол, оснащенный ремнями для фиксации корсета на поясе пациента; - гильза бедра смягчена изнутри вкладышем; - шарнир обеспечивает вращение гильзы бедра относительно шины; Крепление осуществляется с помощью застежек из ленты типа «Контакт» | Шт. | 6 |
| 2 | Аппарат на нижние конечности и туловище (тип 2) | Назначение – разгрузка, фиксация, активизация, коррекция и восстановление нарушенных функций опорно-двигательного аппарата; -состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; - аппарат на всю ногу состоит из: приемных гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; - тазобедренные шарниры модульные, замковые; - коленные шарниры свободного хода, замковые; - голеностопные шарниры позволяют регулировать объём и усилие движения в суставе. - в зависимости от показаний возможно изготовление с голеностопным сапожком из термопластичного материала; - приемные гильзы на туловище, бедро, голень и стопу индивидуальные, изготовлены по слепку; - несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала; | Шт. | 17 |

Снятие мерок, примерка и выдача готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Специализированные помещения в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года № 527н.

График работы специализированных помещений, осуществляющих снятие мерок, приемку и выдачу готовых изделий: в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00.

Подрядчик гарантирует, что результаты работы надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет не менее 12 (Двенадцать) месяцев. В течение этого срока Подрядчик производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 12 (Двенадцать) месяцев, Подрядчик производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Комплектующие изделия (полуфабрикаты) и материалы должны быть новыми.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Пункты гарантийного обслуживания должны функционировать на территории Ханты-Мансийского округа в течении всего гарантийного срока.

График работы специализированных помещений, осуществляющих гарантийное обслуживание на территории округа: в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 октября 2023 года включительно.

Соответствие ГОСТа: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»