Техническое задание

для проведения открытого конкурса в электронной форме

«Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (высокого уровня активности | Протез голени модульный с полимерным чехлом с высоким уровнем стабилизации. Облицовка мягкая полиуретановая t (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые, ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз - 1. Постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Постоянная гильза без вкладной гильзы. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием вакуумного клапана. Регулировочно-соединительное устройство выдерживает нагрузку до 100 кг. Стопа с карбоновой гидравлической щиколоткой для пациентов уровня активности КЗ. Гидравлическая система с интегрированной пружиной для обеспечения плавности походки. Стопа имеет разделенные носок и пятку. Стопа имеет возможность изменения высоты каблука от 0 до 3,5 см. Диапазон плантарной флексии - не менее 10 градусов. | 6 | 616 633,33 | 3 699 799,98 |
| Итого: | 6 | - | 3 699 799,98 |

Требования к качеству работ

Протезы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ.

Материалы, применяемые для изготовления протезов должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Протез должен отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Требования к выполняемым работам.

Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и должна предназначаться для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

-  функциональный узел протеза конечности должен  выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к результатам выполненных работ.

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности. Работы по изготовлению для инвалидов протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 699 799 (Три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей  98 копеек.

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком реестра Получателей.

Период выполнения работ: с даты получения от Заказчика реестра получателей, но не позднее 14 декабря 2022 года (включительно).

Место выполнения работ: по месту изготовления Изделий.

Снятие мерок, примерка и получение Изделий должны осуществляться непосредственно Получателем по его выбору (по месту жительства Получателя либо по месту изготовления Изделия).