Приложение №1 к Извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание (описание объекта закупки)

на выполнение работ по изготовлению в 2022 году протезов нижних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

Общие технические характеристики выполняемых работ:

Протез – техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполняемые работы по изготовлению протезов (далее – Изделия) должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, пострадавшими вследствие несчастных случаев на производстве (далее – Получатели), имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к качеству работ:

Изделия должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателей, их психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Гильзы и крепления Изделий не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы гильз, контактирующих с телом Получателей, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Узлы Изделий должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Работы по изготовлению для Получателей Изделий предусматривают индивидуальное изготовление и обучение пользованию.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций Получателей.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями:

-	ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

-	ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

-	ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний;

-	ГОСТ Р 51819-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения;

-	ГОСТ Р 53870-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг;

-	ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

-	ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

-	ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Требования к техническим характеристикам определяются с учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

–протез нижней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей её части;

– гильза протеза нижней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначена для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

– функциональный узел протеза нижней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованным лицом, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического характера и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций нижних конечностей. Медицинские мероприятия должны осуществляться при наличии у исполнителя (сооисполнителя) соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателя Изделием следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя Изделием должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на Изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Срок дополнительной гарантии качества изделия не должен превышать срока службы изделия.

Срок пользования протезом нижней конечности устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Объем и характеристики выполняемых работ:

| Наименование изделия | Шифр и описание изделия по функциональной классификации | Количество Изделий, штук |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный без силиконового чехла. Приёмная гильза индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Примерочная гильза должна быть из термолина 1 шт. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё. Крепление протеза должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) или с использованием тканевого наколенника или за счёт формы приёмной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна обладать высокой передачей энергии и обеспечивать возможность динамического перехода из фазы опоры в фазу переноса. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Чехлы шерстяные или хлопчатобумажные (на выбор) – 8 шт. Протез должен быть предназначен для перемещения Получателя со средней, высокой или изменяющейся скоростью, преодоления препятствий и выполнения действий, связанных с его работой. Тип протеза - постоянный | 10 |
| Протез голени модульного, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Приёмная гильза должна быть индивидуальная, материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, приёмная пробная гильза из термолина 1 шт. В качестве вкладного элемента должен применяться силиконовый чехол 2 шт. и чехол из вспененного пенополиуретана (по необходимости). Крепление протеза должно быть с использованием замка. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть с высоким уровнем энергосбережения. Протез должен быть предназначен для перемещения Получателя со средней скоростью, преодоления препятствий и выполнения действий, связанных с его работой. Восстановление способности передвижения не только в помещении, но и на открытом пространстве. Тип протеза - постоянный. | 2 |
| Протеза бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Косметическая оболочка должна быть индивидуального изготовления. Приемная гильза индивидуальная по слепку. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт. В качестве вкладного элемента должны применяться полимерные чехлы силиконовые или гелиевые с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок. Крепление протеза должно быть с использованием замка для лайнера. Коленный шарнир должен быть с улучшенной функцией контролируемого подгибания колена при опоре на пятку и гидравлическим управлением в фазе переноса. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть бескаблучная, на поверхности которой имеется специальное рефление, предотвращающее проскальзывание по мокрой поверхности. Все компоненты модульной системы должны быть водостойкие, иметь улучшенный современный дизайн, подходить для Получателей с весом тела до 150 кг | 2 |
| Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Пробная приемная гильза должна быть из термолина. Постоянная приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или листового термопластика. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы силиконовые с матрицей с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок или гелевые. Крепление протеза голени должно быть с использованием полимерного гелевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть бескаблучная, подошва стопы должна иметь решетчатый профиль и благодаря специальной композиции применяемых материалов и форме, обладать очень хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью, предотвращающее проскальзывание по мокрой поверхности. Она должна иметь естественную форму с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Все компоненты модульной системы должны быть стойки, иметь улучшенный современный дизайн, подходить для Получателей с весом тела до 150 кг. | 1 |
| Протез бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный без силиконового чехла. Примерочная гильза должна быть из термолина 1 шт. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Коленный модуль должен быть полицентрический четырёхзвенный с толкателем. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна иметь анатомическую форму с гладкой поверхностью и мягким перекатом. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Чехлы шерстяные или хлопчатобумажные (на выбор) – 8 шт. Протез должен быть предназначен для перемещения Получателя со средней, высокой или изменяющейся скоростью, преодоления препятствий и выполнения действий, связанных с его работой. Тип протеза - постоянный. | 4 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез после вычленения бедра 2-3 уровня активности. Постоянная приёмная гильза (полукорсет) из слоистого пластика на акриловом связующим имеет эластичные смягчающие вставки. Тазобедренный модуль должен быть оснащен замковым механизмом. Для облегчения надевания обуви должно использоваться поворотное устройство. Коленный модуль должен быть полицентрический, пневматический с углом сгибания до 170 градусов иметь малый вес. Управляемая фаза сгибания и разгибания. Также надежно фиксируется в фазе опоры, обеспечивает большое расстояние до опорной поверхности в фазе переноса и естественную походку при минимальной затрате энергии. Стопа должна быть каркасная, карбоновая с расщепленной носочной и пяточной частью, обеспечивающая комфортную мягкую походку по любым поверхностям. С высокой степенью энергосбережения. Формообразующая косметическая оболочка стопы съемная. Облицовка протеза должна быть модульная пенополиуретановая. Чулки перлоновые. Все полуфабрикаты должны быть подобраны под вес Получателя. Протез должен быть предназначен как для передвижения в закрытом помещении, так и на открытом пространстве. Тип протеза – постоянный | 1 |
| Протез голени модульного, в том числе при недоразвитии | Протез голени 2-3 степени активности с силиконовым чехлом с кожаной гильзой бедра. Примерочная гильза должна быть из термопласта 1 шт. Постоянная приёмная гильза должна быть из акриловых смол с эластичным вкладышем. В качестве смягчающего элемента должен быть использован силиконовый чехол 2 шт. Манжета на бедро должна быть выполнена на металлических шинах, в качестве застёжки применена шнуровка. Замок на лайнер должен быть выполнен из лёгких сплавов с опорой из стали. Все детали протеза должны быть рассчитаны под вес протезируемого. Стопа должна быть с высокой степенью энергоотдачи, с физиологическим перекатом обладает гладкой поверхностью и отставленным первым пальцем. Облицовка протеза должна быть модульная пенополиуретановая. Протез должен быть предназначен для передвижения, как в помещении, так и на открытом пространстве. Тип протеза – постоянный | 1 |
| Протез бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра 2-3 уровня активности с силиконовым чехлом. Примерочная приёмная гильза должна быть из термопласта 1 шт. Постоянная приёмная гильза должна быть из слоистого пластика на акриловом связующим. В качестве смягчающего элемента использован силиконовый чехол 2 шт. Замковое устройство должно быть выполнено из лёгких сплавов с опорой из стали. Для облегчения надевания обуви должно использоваться поворотное устройство. Коленный модуль должен быть пятизвенный с гидравлическим управлением, обеспечивающим комфорт в фазе переноса с возможностью подрессоривания в фазе опоры в пределах 10 градусов и лёгкий переход в фазу переноса. Снимает нагрузку с позвоночника, обеспечивает комфортную ходьбу. Торсионный РСУ позволяет снимать ротационные нагрузки. Стопа должна быть с высокой степенью энергоотдачи, с физиологическим перекатом обладать гладкой поверхностью и отставленным первым пальцем. Облицовка протеза должна быть модульная пенополиуретановая. Все полуфабрикаты должны быть подобраны под вес Получателя. Протез должен быть предназначен для передвижения, как в помещении, так и на открытом пространстве. Тип протеза – постоянный | 1 |
| Протез бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра 2-3 уровня активности с силиконовым чехлом. Примерочная приёмная гильза должна быть из термопласта 2 шт. Постоянная приёмная гильза должна быть из слоистого пластика на акриловом связующим. В качественно смягчающего элемента должен быть использован силиконовый чехол 2 шт. Замковое устройство должно быть выполнено из лёгких сплавов с опорой из стали. Для облегчения надевания обуви используется поворотное устройство. Шестизвенный гидравлический коленный модуль с MRS- системой и функцией ручного замка. Снимает нагрузку с позвоночника, обеспечивает комфортную ходьбу. Торсионный РСУ позволяет снимать ротационные нагрузки. Стопа должна быть карбоновая с расщепленной носочной и пяточной частью обеспечивает плавный комфортный перекат по любым поверхностям. Формообразующая часть стопы съемная. Облицовка протеза модульная пенополиуретановая. Чулки перлоновые. Все полуфабрикаты должны быть подобраны под вес Получателя. Протез предназначен для передвижения, как в помещении, так и на открытом пространстве. Тип протеза – постоянный | 1 |
| Протез голени модульного, в том числе при недоразвитии | Протез голени 2-3 степени активности с силиконовым чехлом. Примерочная гильза должна быть из термопласта 1 шт. Постоянная приёмная гильза должна быть из акриловых смол с эластичным вкладышем в качестве смягчающего элемента использован силиконовый чехол. Эластичный силиконовый наколенник стабилизирует коленный сустав. Замок на лайнер должен быть выполнен из лёгких сплавов с опорой из стали. Стопа должна быть с 12 градусной плантарной и дорсальной флексией вместе со смещенной кзади осью шарнира обеспечивают мягкую максимально приближенную к физиологической норме походку. Раздвоенные носок и пятка должны улучшать контакт с поверхностью, обеспечивающие стабильность при ходьбе по любым поверхностям, возможность изменения высоты под каблук от 0 до 3,5 см. Все детали протеза должны быть рассчитаны под вес протезируемого. Облицовка протеза должна быть модульная пенополиуретановая. Чулки перлоновые. Протез должен быть предназначен для передвижения, как в помещении, так и на открытом пространстве. Тип протеза – постоянный | 1 |
| Протез стопы | Протез стопы 2-3 уровня активности. Примерочная гильза должна быть из термопласта 2 шт. Постоянная приёмная гильза должна быть из акриловых смол с эластичной вставкой. Стопа имеет чрезвычайно малую монтажную высоту, эластична в фазе переката. Формообразующая часть стопы должна быть мягкая съемная. Для стабилизации протеза должен использоваться силиконовый наколенник. Все детали протеза должны быть рассчитаны под вес протезируемого. Чулки должны быть перлоновые. Чехлы шерстяные или хлопчатобумажные (на выбор) – 8 шт. Протез должен быть предназначен для передвижения, как в помещении, так и на открытом пространстве. Тип протеза – постоянный | 1 |
| Итого | 25 |