Приложение № 2

к Извещению об открытом

аукционе в электронной форме

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности для инвалидов и детей-инвалидов в 2023 году

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав – техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы, охватывающей голеностопный сустав, часть голени, всю стопу или часть стопы (п.31 ГОСТ Р 58268-2021), взрослый, детский, фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. |
| 2. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав - техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы, охватывающей коленный сустав с захватом частей голени и бедра (п.32 ГОСТ Р 58268-2021), взрослый, детский, фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. |
| 3 | Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав - техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы на тазобедренный сустав с захватом частей тазового пояса и бедра (п.33 ГОСТ Р 58268-2021), взрослый, детский, фиксирующий, изготовление по слепкам, по обмерам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. |
| 4 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы - техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы, охватывающей часть голени, коленный сустав, бедро, тазобедренный сустав с захватом части тазового пояса (п.34 ГОСТ Р 58268-2021), взрослый, детский, фиксирующий, изготовление по слепкам, по обмерам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. |
| 5. | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу - техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильзы, охватывающей стопу или ее часть (или без охвата стопы), голень, коленный сустав и часть бедра с захватом тазобедренного сустава и части туловища (п.35 ГОСТ Р 58268-2021), взрослый, детский, фиксирующий, изготовление по слепкам, постоянный, лечебно-профилактический. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. |

Наименование изделий в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Туторы должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 52878-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 58268-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация».

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы, применяемые для изготовления туторов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Срок пользования изделием должен быть не менее сроков пользования, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Гарантийные обязательства (требования к гарантийному сроку результата работ и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию)

Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю.

Исполнитель осуществляет гарантийный ремонт изделия в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней с момента обращения Получателя.