Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку технических средства реабилитации — кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2022 году

Предмет государственного контракта — поставка технического средства реабилитации — кресла-коляски электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2022 году, в кол-ве 3 шт.

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Используется как внутри помещений, так и по дорогам с твердым покрытием. Индивидуальные характеристики: объём бёдер: 114 см; ширина сиденья: 50 см; глубина сиденья: 55 см; высота сиденья: 42 см; высота подлокотника: 18 см; высота подножки: 10 см; вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки; вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки; приспособления: нагрудный ремень, поясной ремень; с аккумуляторной батареей | 1 |
| 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Используется как внутри помещений, так и по дорогам с твердым покрытием. Индивидуальные характеристики: объём бёдер: 75 см; ширина сиденья: 38 см; глубина сиденья: 42 см; высота сиденья: 50 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 40 см; вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки; вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки; с аккумуляторной батареей | 1 |
| 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Используется как внутри помещений, так и по дорогам с твердым покрытием. Индивидуальные характеристики: Объём бёдер: 100 см; ширина сиденья: 43 см; глубина сиденья: 42 см; высота сиденья: 50 см; высота подлокотника: 26 см; вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки; вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, нагрудный ремень, поясной ремень | 1 |

Требования к безопасности Товара

Кресла-коляски должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях (ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры), а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надежно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются. Для изготовления кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации (ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски Общие технические условия»). Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования к качеству Товара

Товар должен иметь действующую Декларацию о соответствии (Правительство РФ Постановление от 01.12.2009г № 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ»)

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись, в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным производителем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков кресла-коляски (гарантийный ремонт).

В случае отказа Получателя от получения товара, Поставщик обязан составить Акт об отказе от получения товара и в течение 3-х рабочих дней, но не позднее конечного срока поставки товара, установленного контрактом, предоставить Заказчику указанный Акт.

Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть представленный Акт и незамедлительно направить Поставщику мотивированное решение.

Сроки предоставления гарантии качества

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее одного года со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к упаковке Товара

При отправке товара в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с «ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение товара должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Требования к маркировке Товара

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Место, условия и сроки поставки

Поставка товара осуществляется по месту жительства Получателя или, при необходимости, по месту нахождения Поставщика (его представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки товара в Камчатский край не должен превышать 50 дней со дня заключения Государственного контракта. Окончательный срок поставки Товара Получателям на основании выданного реестра Получателей - "01" сентября 2022 года.