Описание объекта закупки.

Поставка инвалидам Ростовской области  кресел-колясок.

Назначение

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой  пользователя или сопровождающего лица.

Кресло-коляска предназначена для самостоятельного или с помощью сопровождающего лица передвижения больных и инвалидов с утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях  помещений и по дорогам с твердым покрытием.

Общие технические требования

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положением пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски  должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть обеспечены системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

-наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

-дату выпуска (год, месяц);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИИ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.»

Гарантии на кресла-коляски.

Гарантийный срок эксплуатации колясок не менее 24 месяца со дня получения потребителем.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта-приема передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке  кресел-колясок

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Срок службы кресла-коляски комнатной- не менее 6 лет.

Срок службы кресла-коляски прогулочной- не менее 4 лет.

Упаковка  кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Информация о предлагаемом товаре

Информация о предлагаемом для участия в конкурсных торгах товаре предоставляется по форме в соответствии с  техническим заданием и техническими условиями.

Поставщик указывает срок службы колясок, в том числе их комплектующих, а также ГОСТы и ТУ,  в соответствии с которыми изготовлены кресла-коляски.

| Наименование товара модель | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) | Цена за ед. не более (руб.) | Суммарная стоимость не более (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. (модель, страна происхождения) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемной и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые по высоте и глубине установки боковые упоры туловища. Сиденье должно быть регулируемым по ширине, глубине. Рукоятка регулировки угла наклона сиденья должна быть установлена на ручке для сопровождающего лица. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Подлокотники должны быть съемными, регулируемыми по высоте. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 100 мм. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и должны иметь диаметр не менее 220 мм. Вилки поворотных колес должны быть быстросъемными и оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 270 мм. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым стояночным тормозом Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 250 мм до не более 400 мм; Глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 300 мм до не более 380 мм; Высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 460 мм до не более 610 мм; Угол наклона спинки, регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 60º; Габаритная ширина коляски не менее 600 мм; Вес коляски без дополнительного оснащения не более 22 кг; Грузоподъемность коляски не менее 60 кг. В комплектность должно входить: паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 25 | 93 000,00 | 2 325 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения больных ДЦП, в том числе для детей с ДЦП, самостоятельно или при помощи сопровождающего лица в условиях помещений. (модель, страна происхождения) Рама кресла-коляски должна быть из металлических материалов и имеет складную конструкцию по вертикальной оси. Технические характеристики и приспособления: - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по углу наклона; - спинка должна быть с регулируемым углом наклона до положения полулёжа с помощью рычагов управления, установленных на ручках для сопровождающего, при помощи пневмоцилиндров; - сиденье должно быть с регулируемым углом наклона; - подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте, с возможностью переустановки по ширине относительно сиденья; - подголовник; - боковые упоры для тела; - боковые упоры для головы; - четырёхточечный ремень безопасности; - ложементы под голени, должны быть регулируемые по высоте; - сиденье должно быть оборудовано абдуктором; - задние колеса должны быть стационарные с цельнолитыми шинами, диаметром не менее 370 мм; - передние колеса должны быть самоориентирующиеся, с цельнолитыми шинами, диаметром не менее 153 мм; - стояночные тормоза, - антиопрокидывающее устройство, - съемный столик. Ширина сидения должна быть от не менее 36 см до не более 43 см (не менее 3-х типоразмеров) в зависимости от потребности получателей. Максимально допустимая нагрузка не менее 110 кг. В комплект поставки должно входить: - съемные подушки на сиденье и спинку; - набор инструментов, набор ключей; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 20 | 38 000,00 | 760 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица внутри помещений. (модель, страна происхождения) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка должна иметь плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона. В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по углу наклона в четырех положениях. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм не менее чем в шести положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть цельнолитые или пневматические и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен составлять не менее 220 мм. Задние колеса должны быть с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляски должны быть оснащены раздельными стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья должна быть не менее чем в 1 типоразмере от не менее 350 мм до не более 360 мм; Глубина сиденья не менее 310 мм; Высота спинки не менее 540 мм; Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне от не менее 20 º до не более 80º; Габаритная ширина коляски не менее 600 мм; Вес коляски без дополнительного оснащения не менее16 кг; Грузоподъемность коляски не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 25 | 73 000,00 | 1 825 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица. (модель, страна происхождения) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона. Спинка должна быть регулируемая по высоте. В оснащении спинки должен входит подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм не менее чем в шести положениях. Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Передние поворотные колеса должны быть цельнолитые или пневматические и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должна быть быстросъемные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляска должна быть оснащены единым стояночным тормозом. Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 280 мм до не более 400 мм; Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не менее 680 мм до не более 730 мм; Угол наклона спинки, должен быть регулируемый в диапазоне от не менее 15 º до не более 60º не менее чем в 4-х положениях; Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 350 мм до не более 430 мм; Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от не менее 270 мм до не более 390 мм; Подножка по углу наклона регулируемая в диапазоне от не менее 0° до не более 90°; Вес коляски без дополнительного оснащения не менее 18 кг; Грузоподъемность не менее 65 кг. В комплект поставки должно входить: - насос (комплектация кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 15 | 93 000,00 | 1 395 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. (модель, страна происхождения) Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 6 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 5 | 52 000,00 | 260 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещении. (модель, страна происхождения) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемной и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемой по углу наклона и высоте. В оснащении спинки входит подголовник и регулируемые по высоте и глубине установки боковые упоры туловища. Сиденье должно быть регулируемым по ширине, глубине. Рукоятка регулировки угла наклона сиденья должна быть установлена на ручке для сопровождающего лица. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Подлокотники должны быть съемными, регулируемыми по высоте. Подножка должна быть регулируемой по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 100 мм. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими и должны иметь диаметр не менее 220 мм. Вилки поворотных колес должны быть быстросъемными и оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 270 мм. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым стояночным тормозом Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 250 мм до не более 400 мм; Глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 300 мм до не более 380 мм; Высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 460 мм до не более 610 мм; Угол наклона спинки, регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 60º; Габаритная ширина коляски не менее 600 мм; Вес коляски без дополнительного оснащения не более 22 кг; Грузоподъемность коляски не менее 60 кг. В комплектность должно входить: паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 4 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 20 | 98 000,00 | 1 960 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения больных ДЦП, в том числе для детей с ДЦП, самостоятельно или при помощи сопровождающего лица в условиях улицы. (модель, страна происхождения) Рама кресла-коляски должна быть из металлических материалов и имеет складную конструкцию по вертикальной оси. Технические характеристики и приспособления: - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по углу наклона; - спинка должна быть с регулируемым углом наклона до положения полулёжа с помощью рычагов управления, установленных на ручках для сопровождающего, при помощи пневмоцилиндров; - сиденье должно быть с регулируемым углом наклона; - подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте, с возможностью переустановки по ширине относительно сиденья; - подголовник; - боковые упоры для тела; - боковые упоры для головы; - четырёхточечный ремень безопасности; - ложементы под голени, должны быть регулируемые по высоте; - сиденье должно быть оборудовано абдуктором; - задние колеса должны быть стационарные с пневматическими шинами, диаметром не менее 370 мм; - передние колеса должны быть самоориентирующиеся, с цельнолитыми шинами, диаметром не менее 153 мм; - стояночные тормоза; - антиопрокидывающее устройство; - светоотражающие элементы. Ширина сидения должна быть от не менее 36 см до не более 43 см (не менее 3-х типоразмеров) в зависимости от потребности получателей. Максимально допустимая нагрузка не менее 110 кг. В комплект поставки должно входить: - съемный капюшон, - съемные подушки на сиденье и спинку; - набор инструментов, набор ключей; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 4 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 20 | 38 000,00 | 760 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещений. (модель, страна происхождения) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица, меняющими свое положение. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка должна иметь плавную (бесступенчатую) регулировку по углу наклона. В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по углу наклона в четырех положениях. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине и съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм не менее чем в шести положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть цельнолитые или пневматические и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Диаметр задних колес должен составлять не менее 220 мм. Задние колеса должны быть с системой амортизации, быстросъемные, двойные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляски должны быть оснащены раздельными стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья должна быть не менее чем в 1 типоразмере от не менее 350 мм до не более 360 мм; Глубина сиденья не менее 310 мм; Высота спинки не менее 540 мм; Угол наклона спинки должен быть регулируемый в диапазоне от не менее 20 º до не более 80º; Габаритная ширина коляски не менее 600 мм; Вес коляски без дополнительного оснащения не менее16 кг; Грузоподъемность коляски не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 20 | 78 000,00 | 1 560 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица. (модель, страна происхождения) Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона. Спинка должна быть регулируемая по высоте. В оснащении спинки должен входит подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности. Кресло-коляска должна быть оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм не менее чем в шести положениях. Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Передние поворотные колеса должны быть цельнолитые или пневматические и иметь диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес должна быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должна быть быстросъемные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляска должна быть оснащены единым стояночным тормозом. Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 280 мм до не более 400 мм; Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не менее 680 мм до не более 730 мм; Угол наклона спинки, должен быть регулируемый в диапазоне от не менее 15 º до не более 60º не менее чем в 4-х положениях; Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 350 мм до не более 430 мм; Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от не менее 270 мм до не более 390 мм; Подножка по углу наклона регулируемая в диапазоне от не менее 0° до не более 90°; Вес коляски без дополнительного оснащения не менее 18 кг; Грузоподъемность не менее 65 кг. В комплект поставки должно входить: - насос (комплектация кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 10 | 98 000,00 | 980 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и приводится в движение сопровождающим лицом. (модель, страна происхождения) Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Поверхность рамной конструкции должно обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Крепление плечевых точек Н-образного ремня регулируется по высоте не менее чем на 200 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными, откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Коляска должна иметь упор для пятки, фиксаторы стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена удлинителем спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами для задних колес. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена передними поворотными колесами с фиксатором с пневматическими шинами. Должны быть амортизаторы передних колес. Кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными задними колесами с кнопочной фиксацией с пневматическими шинами. Обивка сиденья и спинки должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Кресло-коляска должна иметь фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов. Глубина сидения должна регулироваться не менее чем на 3 положения. Регулировка угла наклона спинки должна быть не менее чем на 10 градусов. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски; Кресло-коляска должна быть оснащена упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Коляска должна комплектоваться капюшоном, сумкой для вещей. Характеристики кресла-коляски: - ширина сиденья должна быть в 3-х типоразмерах: размер 1: не менее 300 мм, размер 2: не менее 350 мм; размер 3: не менее 400 мм; - глубина сиденья должна быть (регулируемая): размер 1: от не менее 240 мм до не более 290 мм, размер 2: от не менее 295 мм до не более 395 мм; размер 3: от не менее 370 мм до не более 445 мм; - высота спинки должна быть: размер 1: не менее 560 мм, размер 2: не менее 570 мм; размер 3: не менее 600 мм; Грузоподъемность коляски не менее 77 кг, Масса коляски – не более 18 кг. В комплект поставки должно входить: - паспорт на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание.В комплект поставки входит: - насос (комплектация кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Срок службы не менее 4 лет Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 15 | 69 000,00 | 1 065 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. (модель, страна происхождения) Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 4 лет. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 месяца с даты выдачи товара Получателю. | 5 | 52 000,00 | 260 000,00 |
|  | Итого | 180 |  | 13 120 000,00 |

# Кресло-коляска должна иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения  в соответствии со ст. 38  Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

# Декларация   о соответствии или сертификат соответствия поставляемого Товара предоставляется при наличии.

Место и условия поставки – предоставить Товар Получателям согласно Реестров получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации:г. Ростов-на-Дону,  Мясниковский,  Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, В-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы,.п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвенский,Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский ,Октябрьский районы, г.Волгодонск,  Волгодонской, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск- Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск,  г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способа получения Товара: - по месту жительства Получателя; - в пунктах выдачи.

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение 10 дней с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Реестры получателей по государственному контракту предоставляются Поставщику  после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, до 15.12.2022 года.