Поставка противопролежневых матрацев и подушек с целью обеспечения инвалидов

Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57769-2021 Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.

При оснащении компрессором/насосом должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 (разделы 6,7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические (часть 1. Общие требования безопасности), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разделы 4-5).

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев, должны соответствовать требованиям нормативной документации ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.».

Вышеуказанные изделия должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного нетоксичного материала, а также - электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Требование к маркировке и упаковке товара

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

| Наименование товара/ Наименование продукции по КТРУ | Функциональные и технические характеристики/ требования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац полиуретановый/22.19.71.190-00000006 - Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Специальный матрац, который предназначен для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности матраца с телом лежащего человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления за счет специального вязко-эластичного упругого пенополиуретана. Матрас должен быть изготовлен из пенополиуретана. Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: не менее 1900х850х80мм. В комплект поставки должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 62 |
| Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)/ 22.19.71.190-00000004 - Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Специальный матрац, который предназначен для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности матраца с телом лежащего человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней. Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами. Матрацы должны обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца: длина изделия не менее 1950 мм ширина не менее 900 мм, высота матраца не менее 60 мм. Используемое напряжение: 220 В. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 75 |
| Противопролежневый матрац гелевый/22.19.71.190-00000005 - Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Специальный матрац, который предназначен для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности матраца с телом лежащего человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела с упруго перетекающими элементами, находящимися внутри матраца. Наполняемость матрацев: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки (указать конкретный вариант исполнения). Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материалы элементов матрацев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей. На поверхности матрацев не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг (указать конкретное значение). Габаритные размеры матраца: длина изделия не менее 1950 мм, ширина не менее 850 мм, высота матраца не менее 70 мм, вес не более 45 кг (указать конкретное значение). В комплект поставки должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет (указать конкретное значение). | 48 |
| Противопролежневая подушка полиуретановая/22.19.71.190-00000003 - Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневая подушка должна быть предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, противопролежневая подушка должна разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте, для удобства, отдыха и комфорта с эффектом «массажа». Противопролежневый эффект подушки должен достигаться благодаря специальному вязко-эластичному полиуретану. Габаритные размеры: Длина не менее 400 мм; Ширина не менее 390 мм; Высота не менее 50 мм; Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 24 |
| Противопролежневая подушка воздушная/22.19.71.190-00000001 - Подушка противопролежневая надувная для сидения | Специальная подушка, которая снимает давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Противопролежневая подушка воздушная должна быть предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Подушка должна обеспечивать дополнительный комфорт в сидячем положении. Противопролежневая подушка надувная, трубчатая должна быть изготовлена из непромокаемой ткани. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. Габаритные размеры: Длина: не менее 380 мм и не более 410 мм. Ширина: не менее 380 мм и не более 610 мм. Высота: не менее 65 мм. Допустимая нагрузка на изделие: не менее 120 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 6 |
| Противопролежневая подушка гелевая/22.19.71.190-00000002 - Подушка для сиденья с гелевым наполнителем | Специальная подушка, которая снимает давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки. Противопролежневая подушка гелевая должна быть предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Должна иметь чехол на молнии, изготовленный из водостойкой, водоотталкивающей ткани. Подушка должна быть изготовлена из вязко-эластичного материала с гелевой прослойкой, обеспечивающей эффект охлаждения для пользователя, либо с упруго перетекающими гелевыми элементами, расположенными внутри подушки (указать конкретный вариант исполнения подушки). Габаритные размеры: Длина: не менее 380 мм и не более 410 мм; Ширина: не менее 380 мм и не более 410 мм; Высота: не менее 50 мм и не более 60 мм; Допустимая нагрузка на изделие: не менее 100 кг. Срок службы, установленный производителем не менее 3 лет. | 36 |
| Итого: | 251 |

Требования к сроку предоставления гарантии качества:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в пользовании.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов организаций, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей или со дня обращения инвалида с направлением, выданным заказчиком, но не позднее 30.06.2023

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений