Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению и обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью.

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | Наименование Изделия по КТРУ/ код КТРУ/ ОКПД2/ КОЗ | Функциональные и технические характеристики Изделий | Начальная цена единицы работы с учетом материалов, руб. | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия | Примерный (ориентировочный) объем работ на момент размещения закупки (пара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Код ТСР [9-01-01] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.01.01 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021. Изделия должны включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня. 1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плоско вальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Вид обуви: сапожки, ботинки, полуботинки, ботинки при ампутации стопы по Шопару. Сапожки - Женские высотой от 20 до 25 см., от 25 до 30 см., от 30 до 35 см. Мужские высотой от 20 до 25 см. | 18492,63 | не менее 70 дней | 23 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) Код ТСР [9-02-01] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.02.01 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021. Изделия должны включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня. 1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. 5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Вид обуви: сапожки, ботинки, полуботинки, ботинки при ампутации стопы по Шопару. Сапожки - Женские высотой от 20 до 25 см., от 25 до 30 см., от 30 до 35 см. Мужские высотой от 20 до 25 см. Верх — натуральная кожа. Подкладка: искусственный мех, байка. Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва. Предназначение: женские, мужские. | 19998,36 | не менее 70 дней | 23 |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Код ТСР [9-01-03] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.01.03 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обуви на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей Вид обуви: Ботинки/Полуботинки на протезы. Изготовление обуви по обмерам с подгонкой колодки. Верх — натуральная кожа. Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы. Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва. Предназначение: женские, мужские. | 11776,67 | не менее 70 дней | 2 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) Код ТСР [9-02-02] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.02.02 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью обыкновенной и на протез Вид обуви: Ботинки обыкновенные и на протез. Изготовление обуви по обмерам с подгонкой колодок. Подкладка: искусственный мех, байка. Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва. Предназначение: женские, мужские. | 11882,26 | не менее 70 дней | 20 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез (без утепленной подкладки) Код ТСР [9-01-02] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.01.02 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки. Вид обуви: Ботинки/Полуботинки обыкновенные и на протез. Изготовление обуви по обмерам с подгонкой колодок. Верх — натуральная кожа. Подкладка: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы. Застежка: лента велькро, шнурки, пряжки, замок «молния». Материал подошвы: микропористая резина, формованная подошва. Предназначение: женские, мужские. | 10815,69 | не менее 70 дней | 20 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Код ТСР [9-01-04] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.01.04 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат без утепленной подкладки. Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. При необходимости возможны элементы крепления. | 17175,00 | не менее 70 дней | 1 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) Код ТСР [9-02-03] | 32.50.22.153 32.50.22.150-00000006/ 03.29.09.02.03 (Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально) | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат на утепленной подкладке. Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате. При необходимости возможны элементы крепления. | 17748,67 | не менее 70 дней | 1 |
| Начальная сумма цен единиц работы: | 107889,28 | х | 90* |

*Точный объём выполненных работ определить невозможно.

Оплата выполненных работ будет осуществляться по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку:

выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующих их качество и безопасность.

Изготовленные Изделия должны отвечать требованиям: ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»; ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Изготавливаемые Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов.

Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Подрядчиком в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона. Гарантийный срок на результат выполненных работ (Изделия): указан в Спецификации – Приложение № 1 к контракту.

Требования к результатам работ: выполненные работы по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями не должны иметь: дефектов, переломов подошвы, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Выполненные работы по изготовлению и обеспечению Изделиями должны быть направлены на частичное восстановление опорно – двигательных функций Получателей, с помощью Изделий, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для Получателей, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Изделия по конструкции должны соответствовать функциональному (медицинскому) назначению (п. 7.1. ГОСТ Р 54407-2020).

Изделия должны обеспечивать:

-достаточность опороспособности конечности;

-фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-компенсацию укорочения конечности.

Изделие должно быть устойчиво к воздействию физиологической жидкости (пота).

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

При выдаче сложной ортопедической обуви должна предусматриваться примерка.

Изготовленная сложная ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней ортопедической обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Требования к гарантийному сроку на результат выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, установленные законодательством Российской Федерации.

Гарантия на выполненные работы: с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия.

Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком в срок не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты обращения Получателя к Подрядчику, но не ранее чем с 01.01.2023 года по 07.12.2023 года включительно.

Заказчик устанавливает четыре этапа исполнения контракта.

- первый этап с момента заключения контракта по 27.11.2023 года;

- второй этап с 01.03.2023 года по 01.12.2023 года;

- третий этап с 01.06.2023 года по 26.12.2023 года;

- четвертый этап с 01.09.2023 года по 29.12.2023 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика. Прием заказов, снятие мерок (примерка, индивидуальная подгонка (доработка) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком в городе Благовещенске Амурской области Российской Федерации.

К пункту приема заказов, снятия мерок и выдачи готовых Изделий должен быть беспрепятственный доступ (наличие пандусов приспособленных, в том числе для инвалидов колясочников).