Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (протезы нижних конечностей), для обеспечения инвалидов в 2022г.                                                                                        Cроки выполнения работ: Срок изготовления  в адрес инвалидов – в течение 60 дней следующих за днем получения Исполнителем  Направления, выданного Заказчиком Получателю .                          Место выполнения работ —По месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу инвалида.

Общие требования работы

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы  ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно- связочного аппарата и других функций организма.                                                                                                                                                    Требования к техническим характеристикам

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности; сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Срок службы на протезно-ортопедические изделия должен быть установлен в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

# Требования к качеству работ:

# Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к результатам работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей считаются эффективно исполненными, если у получателя полностью, частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.

Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, материал пробной гильзы - листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применятся чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка и вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствать весу инвалида. Стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный модуль должен быть пневматический полицентрический с разделенными регулировками сгибания и разгибания. Тип протеза любой, по назначению. | 25 |

| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы – должен быть литьевой слоистый пластик, на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Использование силиконового чехла. Крепление на пациенте должно быть при помощи замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Энергосберегающая карбоновая стопа для пациента среднего и высокого уровня двигательной активности с расщепленной носочной и пяточной частью. Косметическая оболочка должна быть модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

ИТОГО                                                                                                55