Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности и обеспечение ими инвалидов

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Количество (штук) |
| 1 | Протез голени модульный. Приемная гильза (изготовленная по слепку с культи инвалида) индивидуальная акрилоновая с титановыми шинами с коленными шарнирами, вкладной элемент из ППЭ или педилина с использованием силиконового чехла. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Крепление протеза кожаной гильзой на бедро. Тип РСУ на нагрузку до 100 кг. Стопа одноосная шарнирная с регулируемым пяточным амортизатором. Тип протеза постоянный. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 1 |
| 2 | Протез бедра с силиконовым лайнером, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное пленочное (по мед. показаниям). Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по слепку с культи инвалида). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Применение двух примерочных гильз из листового термопласта. Многоосный гидравлический коленный модуль имитирует естественную походку при пользовании протезом, система EBS обеспечивает безопасность и удобство ходьбы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа карбоновая с высоким уровнем энергосбережения, имеет физиологичные перекаты и адаптацию к различной скорости ходьбы. Тип протеза: постоянный. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 1 |
| 3 | Протез голени модульный. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи инвалида), материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол, одна-две примерочные гильзы. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Крепление протеза вакуумное с помощью наколенника. Чехол выполнен из медицинского силикона с гипоаллергенным составом внутренней поверхности и стабилизирующей матрицей, изготовленной индивидуально. Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку до 100 кг. Стопа карбоновая с высоким уровнем энергосбережения, имеет физиологичные перекаты и адаптацию к различной скорости ходьбы. Тип протеза - постоянный. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 1 |
|  |  |  | 3 |

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки:

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный дефект нижней конечности.

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта ГОСТ Р 53870-2021 «Услуги по протезированию нижних конечностей».

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Срок и объем гарантий качества: 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем.

Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по назначению или несоблюдения инструкций изготовителя.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользованием и выдача протезов производится по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), в специально оборудованном помещении.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 10.12.2022г.

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.