Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению в 2022 году инвалидов с нарушением слуха слуховыми аппаратами цифровыми внутриушными

Работы должны включать в себя проведение осмотра врачом сурдологом, осуществление подбора слухового аппарата для Получателя согласно медицинских рекомендаций,  настройку слухового аппарата, выдачу его Получателю, осуществление гарантийного ремонта, создание  условий для выполнения работ, включая предоставление  бесплатной, доступной и достоверной информации.

#### Выполнение работ, составляющих объект закупки, должно включать:

Консультационные услуги, предоставляемые врачами - специалистами;

Техническое обслуживание и ремонт изделий;

Аппараты слуховые.

Требования, предъявляемые к содержанию и качеству выполняемых работ:

1.Аппараты слуховые

- создание условий для выполнения работ, включая предоставление бесплатной, доступной и достоверной информации;

- прием и регистрация получателей;

- проведение осмотра врачом сурдологом;

- подбор слухового аппарата по данным аудиограммы;

- снятие слепка ушной раковины и наружного слухового прохода для изготовления корпуса слухового аппарата;

- настройка слухового аппарата по данным аудиограммы;

- выдача слухового аппарата;

Требование: наличие лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии. Указанные требования распространяются на Соисполнителя, в случае его привлечения к исполнению заключенного государственного контракта.

- создание всех необходимых условий для выполнения работ, включая предоставление Получателю бесплатной, доступной и достоверной информации;

- организацию извещения, прием и регистрацию получателей;

- прием необходимых документов у Получателя для выдачи слухового аппарата;

- обучение Получателей пользованию слуховыми аппаратами;

- разъяснение порядка обеспечения слуховыми аппаратами

Функциональные и качественные характеристики, потребительские свойства   слуховых аппаратов, входящих в работы:

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 108 дБ, не более 130 дБ, Максимальное акустическое усиление – 38-70 дБ, Частотный диапазон – не уже 0,2- 5,0 кГц (нижняя граница не более 0,2кГц, верхняя граница не менее 5,0кГц) Количество каналов цифровой обработки звука - многоканальная (не менее 4 каналов цифровой обработки) или бесканальная обработка сигнала Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне – наличие, Система подавления обратной акустической связи – наличие, Система автоматического шумоподавления – наличие, Настройка по предпочтениям пользователя - наличие, Система дополнительного усиления речи – наличие, Система регистрации данных о режимах работы слухового аппарата – наличие. | 20 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 – не более 120 дБ Максимальное акустическое усиление – не более 60 дБ Частотный диапазон – не уже 0,2-6,0 кГц (нижняя граница не более 0,2кГц, верхняя граница не менее 6,0 кГц) Количество каналов цифровой обработки звука - многоканальная (не менее 3 каналов цифровой обработки) или бесканальная обработка сигнала Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне – наличие Система подавления обратной акустической связи – наличие Система автоматического шумоподавления – наличие | 17 |

Все слуховые аппараты   должны поставляться в комплектации:

-элемент питания – 2 шт.;

-гарантийный талон;

-паспорт содержащий описание изделия, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия;

Гарантия на слуховой аппарат должна составлять не менее 12 месяцев.

| 1 | Требования к качеству | Поставляемые изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях слуховых аппаратов. Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортирование слуховых аппаратов, проводят крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP. |
| 3 | Требования к упаковке | Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя. Упаковка слуховых аппаратов, должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом или оклеивают бумажной лентой или клеевой лентой на бумажной основе. |
| 4 | Требования к маркировке | На каждом слуховом аппарате должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка. |
| 5 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на изделия | обязательно |
| 6 | Информация о сроке службы изделий | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий |

Срок выполнения работ: до 05.12.2022 года выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с техническими требованиями и п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 и передать их результат непосредственно получателям, указанным в списках, которые передаются Заказчиком.

Место выполнения работ: снятие слепка ушной раковины и наружного слухового прохода, настройка и выдача слухового аппарата - по месту осуществления Исполнителем (Соисполнителем) лицензируемой деятельности в Вологодской области.