Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки – поставка опор для обеспечения детей-инвалидов в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки Вид ТСР | Код продукции ОКПД2 | Описание функциональных и качественных характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 32.50.22.129 | Опора должна давать возможность трансформации для осуществления реабилитации ребенка при симметричном расположении его тела в положении лежа, сидя и стоя. Крепления для стоп и головодержатель должны регулироваться по высоте и ширине. Крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней и абдуктора должны регулироваться по высоте. В комплект должна входить регулируемая по высоте и углу наклона столешница. Опора должна быть на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Опора должна поставляться под рост до 140 см включительно Вес опоры не должен быть не более 30 кг. Максимально допустимая нагрузка на опору должна быть не менее 60 кг. включительно В комплект опоры должно входить: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 18 |
| 2 | Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 32.50.22.129 | Опора должна представлять собой опорную раму, которая фиксирует ребенка в вертикальном положении. Опора должна иметь крепежные крепления в не менее четырех местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы. Крепления должны быть изготовлены из кожгалантерейной ткани. Комплектация опоры по выбору Получателя: - со спинодержателем или без спинодержателя; - с подголовником или без подголовника; - с абдуктором или без абдуктора; - со съемным столиком или без столика; - на колесах (задняя пара колес с тормозами) или без колес. Опора и столик должны быть изготовлены из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистым покрытием. Мягкие элементы должны быть из поролона. Обивка должна быть из искусственной кожи на тканой основе. Высота столика над подножкой должна меняться от 50 см до 115 см включительно. Опора должна поставляться под рост до 170 см включительно. Максимально допустимая нагрузка на опору должна быть не менее 90 кг. включительно Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 1 |
| 3 | Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 32.50.22.129 | Опора для стояния предназначена для поддержки и размещения ребенка с ограниченными возможностями в положении стоя, обеспечения правильного положения тела, предупреждения и корректировки патологических поз, позиционной терапии, предотвращения и уменьшения физических проблем, формирования чувства равновесия, адаптации к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Опора для стояния должна быть разборная для обеспечения наилучших условий для транспортировки и хранения. Сборка и демонтаж элементов опоры должны производиться без применения дополнительного инструмента. В комплект поставки должна входить пошаговая инструкция для сборки опоры. Опора для стояния должна представлять собой: - металлическую вертикальную раму на колесном основании с площадкой для крепления ступней, -системой коленных креплений, креплениями грудного и бедренного отделов, абдуктора, столика. Колеса должны быть поворотные, задние-оснащены стояночными тормозами. Снизу рамы должна быть закреплена площадка с креплениями для ступней с пяточным упором и крепежными ремешками. Крепления для ступней должны регулироваться по плоскости подножки в любом направлении с возможностью закрепления в выбранном положении. Регулировка коленных креплений должна производиться независимо друг от друга в трех направлениях: влево-вправо, вперед-назад, вниз-вверх. Положение коленных креплений должны надежно закрепляться при помощи системы регулировочных винтов-барашков. Абдуктор должен быть съемным и выполнен в форме валика. Бедренное и грудное крепления должны быть выполнены в виде регулируемых по высоте и длине ремней. Грудной и бедренный ремни должны быть из прочной ткани, шириной не более 10 см. Расстояние между коленями должно регулироваться. В комплект опоры должен входить столик, регулируемый по высоте. Опора для стояния должна поставляться в 3 типоразмерах Вес опоры должен быть не более 24 кг. Максимально допустимая нагрузка на опору должна быть не более 75 кг включительно. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 2 |
| 4 | Опора для сидения для детей-инвалидов Вид ТСР 6-07-01 | 32.50.22.129 | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с дефицитом двигательной активности, значительной статичностью и пониженным мышечным тонусом. Опора для сидения должна представлять собой ортопедическое кресло на деревянной раме, расположенной на металлическом четырехколесном основании. Ортопедическое кресло должно состоять из сидения и спинки со съемными мягкими подушками. Все колеса должны быть поворотные, задние колеса должны быть оснащены тормозами. На раме должна быть установлена съемная подножка с креплениями для ступней с задним упором. Крепления для ступней независимо друг от друга должны регулироваться по плоскости подножки в любом направлении, с возможностью закрепления в выбранном положении. Подножка должна регулироваться по высоте относительно пола и относительно сиденья и по углу наклона относительно сидения. Регулировка угла наклона подножки относительно сидения должна производиться на 45 градусов, при необходимости - до 90 градусов. Спинка должна иметь регулировку по высоте относительно сидения, углу наклона относительно сидения, по ширине с помощью мягких упоров-ограничителей. Регулировка угла наклона спинки относительно сидения должна производится в диапазоне от 90 градусов до 135 градусов. На сиденье должен быть закреплен съемный межбедренный клин (абдуктор) с возможностью регулировки положения относительно спинки и сиденья кресла. На раму с обеих сторон должны быть установлены съемные подлокотники, регулируемые по высоте. Для надежного закрепления ребенка в кресле должна быть предусмотрена система креплений в виде ремней. В комплект поставки должен входить съемный столик для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте от сидения и расстоянию от спинки. Дополнительно опора для сидения должна быть укомплектована съемным подголовником, регулируемым по высоте, устанавливаемым на спинку, съемной системой фиксации рук. Опора для сидения должна поставляться в 4 типоразмерах для детей в возрасте от 1 до 18 лет. Вес опоры в комплектации должен быть не более 24 кг. Максимально допустимая нагрузка на опору должна быть не более 70 кг включительно. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 20 |

Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 федерального закона от 05.04.2013 (с изм.)               № 44-ФЗ.

Требование к безопасности товара

При использовании опоры по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Использование опоры не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Опоры должны быть представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». ГОСТ ИСО 10993-1-2021, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к качеству товара

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Наличие регистрационного удостоверения на товар обязательно.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

На каждую опору должен быть нанесен товарный знак, установленный для производителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид опоры.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

# Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются требования к упаковке.

Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения, воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор.

Требования к гарантийным обязательствам

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт опор во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении Получателей опорами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 14.09.2023 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период поставки Товара в Курганскую область:

| Периоды поставки на 2023 год | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| с даты заключения контракта в течение 20 дней |
| Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 12 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 1 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 2 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов Вид ТСР 6-07-01 | 14 |
| с 01.02.2023 по 01.03.2023 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов Вид ТСР 6-09-01 | 6 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов Вид ТСР 6-07-01 | 6 |
| ИТОГО | 41 |

Этапы исполнения контракта:

Первый этап- с даты заключения по 31.03.2023 -50%

Второй этап – с 01.04.2023 по 30.06.2023-30%

Третий этап – с 01.07.2023 по 29.09.2023- 20%

Срок действия государственного контракта по 29.09.2023 года (включительно).