Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

Объект закупки: поставка технических средств реабилитации в 2022 году для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний: силовая установка для кресел-колясок с ручным приводом.

| № п/п | Наименование Товара с указанием на Товарный знак (при наличии), страна происхождения | Наименование и код позиции КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные (или) максимальные, изменяемые значения Товара (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Силовая установка для кресел-колясок с ручным приводом | 30.92.30.120 - Комплектующие (запасные части) инвалидных колясок, не имеющие самостоятельных группировок | Описание | Силовые установки для кресел-колясок с ручным приводом -устройство, позволяющее пользователю или сопровождающему лицу перемещать кресло-коляску или приводить кресло - коляску в движение без участия человека |  | 4 |
|  |  |  | Двигатели | 2 шт. встроены в колеса и обеспечивают движение кресла-коляски. |  |  |
|  |  |  | Система крепления | Легко присоединяет/отсоединяет электропривод к кресло-коляске |  |  |
|  |  |  | Крепление | боковое |  |  |
|  |  |  | Колеса пневматические, быстросъемные | 2 шт. |  |  |
|  |  |  | Скорость движения |  | не менее 3 км/ч |  |
|  |  |  | Запас хода |  | не менее 25 км |  |
|  |  |  | Электромагнитный тормоз | наличие |  |  |
|  |  |  | Максимальный вес пользователя |  | не менее 150 кг. |  |
|  |  |  | Состоит из: | - колеса пневматические, -блока аккумуляторов, - зарядного устройства, - блока управления с интерфейсом, - антиопрокидывателей |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - руководство по эксплуатации на русском языке; -гарантийный талон на Товар. |  |  |
| ИТОГО: | 4 |

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, условиям транспортировки Товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности» (12 24 09 Силовые установки для кресел-колясок с ручным приводом).

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар безопасный для жизни, здоровья, имущества Получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Металлические части Товара изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Товар приспособлен (доступен) для чистки и не удерживает (сохраняет) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы.

Tовар выдерживает неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Маркировка должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-изготовителя);

- адрес производителя;

- дата выпуска (год, месяц).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Гарантии качества Товара

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев.

Срок поставки Товара: не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика реестра получателей Товара

Место поставки Товара: адресная доставка до места жительства Получателей на территории г.Челябинска и Челябинской области.