Техническое задание

Оказание услуг по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии

в 2022 году для застрахованного лица, пострадавшего в результате

несчастного случая на производстве

Наименование услуг

Оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий направлено на восстановление функций изделий и устранение косметических дефектов.

Оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий.

Оказание услуг по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии включает: осуществление замены гильзы протеза плеча с внешним источником энергии, замену иных комплектующих в соответствии с Техническим заданием, а также примерку и выдачу отремонтированного протеза.

Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии следует считать исполненным с надлежащим качеством, если у Получателя восстановлены функции отремонтированного Изделия.

Приемная гильза протеза плеча с внешним источником энергии не вызывает потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделием.

Внутренняя форма приемной гильзы соответствует индивидуальным параметрам культи плеча.

Металлические детали протеза изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества оказанных услуг

Срок гарантии на оказанные услуги и установленные комплектующие устанавливается со дня выдачи отремонтированного изделия и составляет 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт изделия бесплатно.

Исполнитель гарантирует, что результаты оказанных услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требования к месту, условиям и срокам оказания услуг.

Исполнитель оказывает услуги по ремонту протезно-ортопедического изделия по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части примерки изделия и выдачи отремонтированного изделия, при необходимости, по месту жительства застрахованного лица.

Исполнитель осуществляет оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий и передает их результат непосредственно Получателю в течение 20 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением, выданным Заказчиком, согласно направленного Заказчиком Реестра, в срок до 30 августа 2022 года.

Требования к техническим характеристикам услуг

| № п/п | Наименование и код объекта закупки в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Наименование услуги | Технические характеристики услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (Замена приемной гильзы). | Приемная гильза индивидуальная, по слепку (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяется чехол из мягкого термопластичного пластика с высокой степенью поглощения динамических нагрузок. | У.е. | 1 |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (замена электродов). | Замена электродов протеза плеча с внешним источником энергии, обеспечивающих передачу миосигналов | У.е. | 1 |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (замена электронного кабеля). | Замена электронного кабеля, соединяющего электроды с базовыми модулями протеза | У.е. | 1 |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (замена вилки). | Замена вилки | У.е. | 1 |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (замена литого кольца гильзы). | Замена литого кольца гильзы | У.е. | 1 |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (замена насадки на муфту) | Замена насадки на муфту | У.е. | 1 |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000002 | Услуга по ремонту протеза плеча с внешним источником энергии (замена бандажа на плечо) | Замена бандажа на плечо трехтягового | У.е. | 1 |