ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Наименование объекта закупки выполнение работ по изготовлению протезов бедра модульных с микропроцессорным управлением в 2024 году.

# Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Количество изделий: 2 шт.

ОКПД2: 32.50.22.121.

КТРУ – отсутствует.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | Характеристики работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | 8-07-12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением, Приемная гильза комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя - полужесткая, индивидуального изготовления по слепку. Коленный модуль с микропроцессорным управлением, влагозащищенный. Стопа для пациентов 3-4 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Максимальный вес пользователя до 70 кг. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечени самообслуживания). Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Косметическая облицовка жесткая, модульная, съемная, пластиковая с защитной функцией. Крепление протеза – мышечно-вакуумное. Тип протеза: постоянный. |

Требования к качеству.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- - ГОСТ Р 59542-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология;

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов;

- ГОСТ Р 57771-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Узлы электронные протезов верхних и нижних конечностей. Технические требования;

- ГОСТ Р 56137-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления;

- ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- обучение Получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж;

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнению работ, оказанию услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок на протез бедра модульный с микропроцессорным управлением -                        12 месяцев (кроме коленного модуля, РСУ и стопы (без оболочки)) с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.

- на РСУ и стопы (без оболочки) – 24 месяца,

- на коленный модуль – 36 месяцев.