Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужёсткая эластичная (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя), допускается покрытие защитное плёночное. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи Получателя (одна приемная гильза). Материал постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Допускается изготовление пробных гильз. Материал пробной гильзы термопластик. Крепление протеза с помощью силиконового или гелевого наколенника и вакуумного клапана (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Регулировочно - соеденительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа энергосберегающая многоосная механическая карбоновая с расщепленной носочной частью с отведенным большим пальцем, с активной щиколоткой, повышенной энергоотдачей, с суммарной механической плантарно - дорсальной флексией до 27 градусов, возможность выбора жесткости под массу и активность Получателя. Чехлы махровые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Тип протеза – постоянный. | 2 |
| Итого: | 2 |

Описание объекта закупки подготовлено на основании медико-технического заключения

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.