ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2024 году работ по изготовлению технического средства реабилитации – протеза после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2024 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019, ГОСТа Р 51819-2022.

Протезирование конечности должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов верхней конечности инвалида с помощью протеза конечности.

Выполняемые работы по изготовлению для инвалида протеза верхней конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру инвалида и должна быть предназначена для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций.

Косметическая кисть должна быть предназначена для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не должна иметь двигательных функций.

Многофункциональная кисть должна иметь конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

При необходимости должна осуществляться отправка протезов к месту нахождения инвалидов.

Упаковка протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5).

Работы по изготовлению для инвалида протеза верхней конечности считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению для инвалида протеза должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Технические и функциональные характеристики | Кол-во, шт. | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-05-01. Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления должен быть с наплечником индивидуального изготовления по гипсовому слепку и несущей гильзой плеча, изготовленной по специальной колодке, из слоистого пластика с усилением в местах нагрузки. Локтевой шарнир 12К44 должен быть предназначен для протезов после вычленения плеча с электромеханическим приводом с интегрированным замком, усилителем сгибания (AFB) и шарнирным соединением с модулем плеча (серповидный шарнир), с регулируемой силой трения. Функция Slip-Stop должна позволить выполнить контролируемое опускание предплечья без необходимости полной расфиксации, а затем вновь блокировать. Регулируемый усилитель сгибания (AFB) должен компенсировать вес электрокисти и облегчать сгибание-разгибание в локте. Пластиковое предплечье не менее 305 мм. Внутри локтевого шарнира должна иметься скрытая электропроводка для подсоединения датчиков и систем питания. Кисть должна быть с биоэлектрическим пропорциональным программным управлением. Адаптер должен быть быстросъемный с возможностью бесшумной ротации на 360º с индивидуально настраиваемым усилием вращения под конкретного пользователя. Контактная миотоническая система управления должна быть встроена в крепление. За счет разведения лопаток должен срабатывать датчик и передавать сигнал на раскрытие или схват пальцев искусственной кисти. Ёмкость аккумуляторной батареи не менее 1250 мАч с зарядным устройством от промышленной сети 220 В. В комплект должен входить запасной аккумулятор. Уровень шума при движении всех пальцев не должен превышает 50 дБ. Пробный наплечник и несущая гильза плеча должны быть из термопласта. Косметическая оболочка кисти должна быть из поливинилхлорида телесного оттенка с имитацией кожного рисунка из 9 стандартных оттенков. Крепление должно быть индивидуальное по медицинским назначениям. Комплектность протеза верхней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 56138-2021 (разд. 5), согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика). Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 3 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года). | 1 | 36 месяцев |
|  |  | ИТОГО | 1 |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи по месту нахождения Подрядчика, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).