ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалида в 2023 году

протезом предплечья с микропроцессорным управлением

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалида (далее - Получатель) протезом предплечья с микропроцессорным управлением должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении Получателя указанным средством реабилитации.

Протез должен быть изготовлен с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Выполнение работ по обеспечению инвалида (снятие мерок, примерка и получение Изделий) должно осуществляться в соответствии с выбором Получателя:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем, со дня обращения Получателя до 08.10.2023 (включительно): Пункты выдачи должны быть организованы Исполнителем в г. Смоленске и Смоленской области.

Пункты выдачи, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

При работе с Получателями должно быть обеспечено соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

График работы пунктов выдачи должен обеспечить возможность обеспечение Получателей в каждом пункте 5 (Пяти) дней в неделю, 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи представители Исполнителя для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам технических средств реабилитации. Пункты выдачи должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) приема, графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель передает Заказчику копии документов, подтверждающих право Исполнителя использовать помещения пункта (пунктов) приема, заверенные Исполнителем надлежащим образом. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением.

2. По месту жительства получателя на территории города Смоленска и Смоленской области и Смоленской области в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента обращения получателя к Исполнителю, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента обращения получателя к Исполнителю.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезом предплечья с микропроцессорным управлением должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов верхних конечностей пациента с помощью протезов.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протезы должны соответствовать "ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов".

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом предплечья с микропроцессорным управлением должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

# Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом предплечья с микропроцессорным управлением следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке, хранению и транспортировки

Упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований "ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний":

- 4.11.5 Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез предплечья с микропроцессорным управлением устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять:

- на комплектующее кисти с микропроцессорным управлением - 3 года (не включая случайные повреждения);

- на аккумуляторную батарею, гильзу – 1 год.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Сроки пользования протезом предплечья с микропроцессорным управлением - не менее 3 лет.

Место выполнения работ: по обеспечению Получателей по месту жительства либо в пунктах приема  - г. Смоленск и Смоленская область (снятие мерок, примерка и получение изделий);

- по изготовлению изделий по месту нахождения Исполнителя.

Срок выдачи Изделия Получателю - не позднее 08.10.2023.

Срок действия/исполнения контракта: с даты заключения и по 08.12.2023 (включительно).

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ (при наличии) | Код позиции | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД 2 | Кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти руки миоэлектрический | 32.50.22.129-00000006 | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением | 32.50.22.190 | 1 | Шт. | Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Индивидуального изготовления |
|  | Приёмная гильза | Должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида; внутри приёмной гильзы в проекции управляющих мышц должны быть расположены два датчика миосигналов. |
|  | Постоянная приемная гильза протеза | Должна быть индивидуальная составная, геометрическая копия сохранившейся руки |
|  | Внешняя гильза | Должна быть выполнена из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (по медицинским показаниям конкретного инвалида). |
|  | Внутренняя гильза | Должна быть выполнена из силикона или из термопласта (по медицинским показаниям конкретного инвалида). |
|  | Крепление протеза | Должно быть за счет формы приемной гильзы и мягких тканей культи и за счет формы приемной гильзы и мягких тканей культи |
|  | Лучезапястный шарнир | Должен обеспечивать пассивную ротацию кисти |
|  | Программное управление кисти | Кисть KS-Bionic MH51F (или эквивалент), бионическая с программным управлением, с независимым электромотором для каждого пальца, большой палец с бесступенчатым пассивным отведением и приведением, с возможностью программирования 24 различных схватов пальцев кисти с помощью смартфона, с пропорциональным управлением скорости перемещения пальцев от двух датчиков миосигналов, с питанием от аккумулятора. В каждый момент кисть должна позволять осуществлять 6 активных схватов 3- с противопоставленным большим пальцем, 3 – с отведенным |
|  | Установка активных схватов | Должно быть через смартфон |
|  | Комплектация кисти | Кисть должна быть укомплектована одной аккумуляторной батареей ёмкостью 2600мАч и зарядным устройством к нему, смартфоном и миотестером для проверки уровня миосигналов пациента. |
|  | Комплектация протеза | Протез должен быть укомплектован четырьмя косметическими оболочками кисти из силикона с подбором цветовых характеристик под конкретного инвалида |
|  | Тип протеза | Постоянный. |