Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением  (в индивидуальной комплектации) для обеспечения в 2022 году ребенка-инвалида, проживающего на территории Пермского края.

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением детский; миоэлектрическая, с управлением элетромеханической кистью от двух электродов;с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата; функция ротации реализована в составе модуля электромеханической кисти, оболочка косметическая из медицинского ПВХ пластизоля с кожным рисунком; гильза индивидуальная составная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, листового термопласта; крепление индивидуальное. | 1 |

Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам

Протез предплечья с микропроцессорным управлением  (в индивидуальной комплектации) должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007.

Выполняемые работы по изготовлению для ребенка-инвалида протеза предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с ребенком-инвалидом (осмотр врача, снятие слепков, замер), имеющим нарушения двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Приемная гильза протеза предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) должна изготавливаться по индивидуальному параметру ребенка-инвалида. Функциональный узел протеза предплечья с микропроцессорным управлением  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Выполнение работ по изготовлению предплечья с микропроцессорным управлением  (в индивидуальной комплектации) для ребенка-инвалида будет осуществляться Исполнителем лично (или соисполнителем). Исполнитель (или соисполнитель) имеет действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми) (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации N 852 от 01.06.2021 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО")).

Работы по обеспечению ребенка-инвалида протезом предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации)  следует считать выполненными, если у ребенка-инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протеза предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) для ребенка-инвалида должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку

На протез предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации)  устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Гарантийный срок выполненных работ на изготовленный протез предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) составляет 12 (Двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия ребенку-инвалиду.

Гарантийный срок комплектующих протезно-ортопедического изделия, должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем данных комплектующих. В случае обнаружения неисправностей комплектующих протезно-ортопедического изделия в период действия гарантии на них, Исполнитель обязан осуществить ремонт протезно-ортопедического изделия в рамках гарантии, предоставленной производителем таких комплектующих.

Срок службы изготовленного протеза предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) должен составлять не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протеза предплечья с микропроцессорным управлением (в индивидуальной комплектации) должны осуществляться в специализированном помещении на территории  г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней.

Срок действия государственного контракта – 28.12.2022 г.