Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к электронному аукциону   на поставку в 2024 году  застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний специальных транспортных средств  с механической коробкой переключения передач, оборудованных ручным управлением  в модификации «без обеих ног».

- Требования к условиям поставки:

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011),  с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 и действующих в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств.

1.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

1.4 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1.5   Автомобили должны быть легковыми.

1.6   Автомобили должны быть новыми, 2024 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.7 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций обеих ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.8 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

1.10 Автомобили должны иметь электронные паспорта транспортного средства.

1.11 Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объёме не менее 5 литров.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

2.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 и действующих в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств.

2.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений обеих ног).

3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

4. Требования к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей составляет  8 штук   в период с 01 марта 2024 по  30 апреля 2024.

5. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 | Приложение № 1 к ТС ТР 018/2011 п.2.1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан / не менее 4 | Приложение № 1 Одобрения типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00270.P11 от 11.06.2021 к ТС ТР 018/2011 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние | Приложение № 1 Одобрения типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00270.P11 от 11.06.2021 к ТС ТР 018/2011 |
| 4 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Приложение № 1 Одобрения типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00270.P11 от 11.06.2021 к ТС ТР 018/2011 |
| 5 | Расположение двигателя | переднее поперечное | Приложение № 1 Одобрения типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00270.P11 от 11.06.2021 к ТС ТР 018/2011 |
| 6 | Тип двигателя | бензиновый |  |
| 7 | Тип коробки передач | с механическим управлением |  |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |  |
| 9 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |
| 10 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
| 11 | Система безопасности автомобиля | - ремни безопасности (2 передних/3 задних), - подголовники сидений (не менее 2 шт.), - дневные ходовые огни | Приложение № 1 к ТС ТР 018/2011 ст. 2 п.32,33,58 |
| 12 | Дополнительные функции: | - усилитель рулевого управления* - регулируемая по высоте рулевая колонка* - резиновые коврики** -стальные диски*** | * Приложение № 1 к ТС ТР 018/2011 ст. 2 п.16 ** автомобильные коврики препятствуют соприкосновению обивки и металлических элементов кузова с водой и грязью, обеспечивается надежная защита от коррозии, появления плесени, загнивания. Таким образом, использование ковров продлевает срок службы автомобиля и делает уход за ним менее проблематичным. *** Межгосударственный стандарт ГОСТ 33544-2015 от 01.04.17 г. |

6. Условия передачи и приёмки автомобилей:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в пределах г. Красноярска, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта.

Срок поставки –  35  дней со дня предоставления реестра Получателей

7. Порядок формирования цены:

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (включая НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Условия оплаты:

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету с казначейского счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара с использованием единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44 –ФЗ. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

9. Обязательные условия:

9.1. Заказчик передает Реестр получателей автомобилей Поставщику.

9.2. При выдаче автомобилей Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- акт сдачи-приемки автомобиля  Получателем;

- договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Поставщиком, Получателем и Заказчиком;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- товарная накладная.

9.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

10. Срок поставки товара не позднее 30.04.2024 года.

11. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий на товар:

11.1. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км. (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

11.2. В соответствии с Сервисной книжкой на автомобиль, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

11.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

11.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобиля указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи автомобиля.

11.5. Дата передачи автомобиля Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

11.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации автомобиля, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

11.7. Недостатки, обнаруженные в автомобиле, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи автомобиля Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

12. Требования к качеству товара:

12.1. Условия перевозки автомобилей должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2. Качество и маркировка автомобилей должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011

12.3.   При поставке некачественных транспортных средств Поставщик обязан заменить их на транспортные средства надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи автомобиля.