ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей) для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.01.02 | Шт. | 1 | Качественная | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Должен быть изготовлен из силикона. Крепление должно быть индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.01.03 | Шт. | 1 | Качественная | Протез предплечья косметический | Система управления должна осуществляться сохранившейся рукой. Кисть косметическая должна быть из силикона. Гильза должна быть индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметический | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.01.04 | Шт. | 1 | Качественная | Протез плеча косметический | Система управления должна осуществляться сохранившейся рукой. Кисть должна быть косметическая из силикона. Комплект полуфабрикатов должен быть для протеза плеча функционально-косметического. Гильза должна быть индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 8-02-01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.02.01 | Шт. | 1 | Качественная | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Состоять должен из приемной гильзы индивидуальной, изготовленной по слепку, из листового термопластичного материала. На приемной гильзе должна быть закреплена металлическая шина, в хвостовой части которой установлен приемник для рабочих насадок. В комплект протеза должен входить набор разных насадок (приспособлений) не менее 2 штук, в зависимости от потребностей получателя. Крепление должно быть индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.02.02 | Шт. | 1 | Качественная | Протез предплечья рабочий | Система управления должна осуществляться сохранившейся рукой. Ротатор кистевой должен быть с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок должен быть не менее 2 шт. Гильза должна быть индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.02.03 | Шт. | 1 | Качественная | Протез плеча рабочий | Система управления должна осуществляться сохранившейся рукой. Ротатор должен быть кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок должен быть не менее 2 шт. Гильза должна быть индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 8-03-01 Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.03.01 | Шт. | 1 | Качественная | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез должен состоять из гильзы, модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, модуля предплечья с закрепленной манжетой, арки соединяющей модуль кисти и модуль предплечья, тросов, натянутых от пальцев к предплечью протеза. Гильза должна быть изготовлена индивидуально, по гипсовому слепку, путем ламинирования из термолина. Пластиковый корпус кисти и арка должны быть выполнены индивидуально под пользователя. Ладонь и кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Возможна опция с токопроводящими напальчниками. Схват должен осуществляться за счет сгибания в запястье, посредством натяжения тяговых нитей. Индивидуальная настройка силы схвата должна быть возможна путем регулировки степени натяжения тяговых элементов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый) | 32.50.22.121/ -/ 03.28.08.03.02 | Шт. | 1 | Качественная | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохранении локтевого сустава. Протез должен состоять из модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, механизма ротации кисти, модуля предплечья, шарнирно соединенного с полугильзой плеча, с манжетой крепления и приемной гильзой культи предплечья. Гильза должна быть изготовлена индивидуально, по гипсовому слепку, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно по культе пациента. Схват должен осуществляться за счет сгибания руки в локтевом суставе, посредством натяжения тяговых нитей. Индивидуальная настройка силы схвата возможна путем регулировки степени натяжения тяговых элементов. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Предплечье и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Кончики пальцев оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Работы по обеспечению протезами верхних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 56138-2021 Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание получателей выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения информации о получателе изделия. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания получателя (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию получателей (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию получателей - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.