Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области ортезами.

| № п/п | Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | Ортопедический аппарат на всю ногу из литьевого армированного пластика с использованием углеволокна. Электронный коленный шарнир помогает стабилизировать коленный сустав в фазе опоры, а в фазе переноса сустав работает свободно. Электронный коленный шарнир работает независимо от подвижности голеностопного сустава. Благодаря электронному управлению с функцией обратной связи пациент может уверенно выполнять деблокирование и блокирование коленного шарнира ортеза, что дает пациентам решающее преимущество в повседневной двигательной активности и позволяет не опасаться потери безопасности. Закрытая система предотвращает раскрытие шарнира вследствие внешнего ударного воздействия. Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей и патологий конечности. Конструкция ложемента стопы позволяет носить стандартную обувь. Крепление за счет анатомической формы и с помощью дополнительных застежек. Смягчающий вкладной элемент из вспененного полиэтилена, возможен вариант из инновационного прокладочного материала – дышащего, съемного материала, с возможностью санитарной обработки. | 2 | Шт. |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.129 | Ортопедический аппарат на голеностопный сустав из литьевого армированного пластика с использованием углеволокна. Голеностопные шарниры из облегченного сплава с регулируемым углом сгибания и разгибания, а так же степени сопротивления и поддержки стопы. Аппарат изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей и патологий конечности. Конструкция ложемента стопы позволяет носить стандартную обувь. Крепление за счет анатомической формы и с помощью дополнительных застежек. Смягчающий вкладной элемент из вспененного полиэтилена, возможен вариант из инновационного прокладочного материала– дышащего, съемного материала, с возможностью санитарной обработки. | 2 | Шт. |
| 3 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | Аппарат на всю ногу для корригирования, фиксации и разгрузки нижней конечности. Аппарат состоит из гильз на бедро, голень и стопу, соединенных между собой шарнирами, обеспечивающими движение в голеностопном и коленном суставах в сагиттальной плоскости. Коленные шарниры модульные, замковые. Голеностопные шарниры с поддержкой отвисающей стопы. Изделие изготавливается по инновационной технологии изготовления ортезов из препрегов термореактивных композиционных материалов (ПКМ), позволяющей обеспечивать получение необходимых прочностных и упругих характеристик элементов аппарата, снизить вес конструкции, сделать стельку гильзы стопы гибкой с возможностью переката с пятки на носок, обеспечивая максимально приближенный к естественному стереотипу ходьбы. Минимальная толщина стенок гильзы ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь, а не специальную ортопедическую. Скелетированная конструкция аппарата на всю ногу из ПКМ обеспечивает хорошую вентиляцию благодаря минимальному соприкосновению гильзы аппарата с конечностью, что повышает комфортность пользования изделием, не вызывает опрелости и уменьшает потоотделение. Смягчающий вкладной элемент изготовлен из вспененного материала, полипропилена (возможен вариант полиэтилена-сополимера) и имеет возможность санитарной обработки. Крепление выполнено в виде текстильной застежки, состоящей из 2 (двух) текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой микропетли. | 1 | Шт. |

Соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р ИСО 9999-2019 ,

ГОСТ ISO 10993-1-, ГОСТ ISO 10993-5-2011 , ГОСТ ISO 10993-10-2011 , ГОСТ 20790-93.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.