Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-04-01 | Костыль с опорой под локоть | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения. Костыли с опорой под локоть оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку. Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 950 мм до не более 1190 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128-00000003 | шт | 500 |
| 2 | 6-04-02 | Костыль с опорой под локоть | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения. Костыли с опорой под локоть оборудованы устройством регулирования высоты , предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку. Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 950 мм до не более 1190 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128-00000003 | шт | 10 |
| 3 | 6-04-03 | Костыль с опорой на предплечье | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения. Костыли с опорой на предплечье оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 860 мм до не более 1300 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 14 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128-00000002 | шт | 20 |
| 4 | 6-04-04 | Костыль с опорой на предплечье | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения. Костыли с опорой на предплечье оборудованы устройством регулирования высоты и предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 860 мм до не более 1300 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 14 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128-00000002 | шт | 6 |
| 5 | 6-04-05 | Костыль подмышечный | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения. Костыли подмышечные оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны имеют четкую маркировку. Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес пары костылей не более 2 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 1350 мм до не более 1640 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Высота от опоры до захвата min – 400 мм, max - 550 мм (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 120 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128-00000001 | шт | 500 |
| 6 | 6-04-06 | Костыль подмышечный | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения. Костыли подмышечные оборудованы устройством регулирования высоты, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны имеют четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес пары костылей не более 2 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 1350 мм до не более 1640 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Высота от опоры до захвата min – 400 мм, max - 550 мм (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 120 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128-00000001 | шт | 12 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющие ножку, рукоятку и опору на подмышечную область или предплечье.

Лакокрасочное покрытие костылей должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются костыли касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Костыли должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Поставщик сообщает о поставке Товара в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течении 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течении 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 31.10.2022;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 31.10.2022. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон. .

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.