Техническое задание

| № п/п | код | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Кресло-стул должен быть с санитарным оснащением на 4-х ножках с колесами, задние колеса оснащены стояночными тормозами. Санитарное устройство должно быть съемное, с крышкой, изготовлено из прочного пластика Кресло-стул должен поставляться не менее чем в двух типоразмерах с шириной сидения: - не менее 39 см и не более 55 см (размеры предоставляются исходя из потребности, по заявке Заказчика); - вес не более 10 кг; - грузоподъемность не менее 125 кг | 70 |
|  | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресел-стульев должна быть стальная, иметь полимерное покрытие, устойчива к коррозии при контакте с водой. Сиденье должно быть съемное, ведро съемное с крышкой, изготовлены из прочного пластика. Поручни должны быть оснащены подлокотниками. Кресло-стул должен поставляется не менее чем в двух типоразмерах с шириной сидения: не менее 38 см и не более 48,5 см (размеры предоставляются исходя из потребности, по заявке Заказчика); - вес не более 8,6 кг; - грузоподъемность не менее 125 кг. | 400 |
|  | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Кресло – стул должен быть оснащен съемным туалетным устройством, с крышкой, резиновыми наконечниками. Кресло-стул должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - ширина между поручнями должна быть не менее 600 мм; - вес не более 7 кг; - грузоподъемность не менее 150 кг. | 15 |
|  | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул должен быть предназначен для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Конструкция каркаса должна представлять собой устойчивую складывающуюся раму из стальных труб. Рама должна складываться без применения инструмента. Спинка должна быть складная. Кресло-стул должен быть оснащен: - ручками для толкания; - съемным санитарным приемником; - съемным пластмассовым санитарным сиденьем с мягкой подушкой; - съемными откидными подножками с пластиковыми подставками для стоп, а также матерчатой опорой для икр, опоры для стоп съемные, откидные и регулируются по высоте; - двумя передними самоориентирующимися колесами с необслуживаемыми цельнолитыми шинами и двумя задними колесами с пневматическими или цельнолитыми шинами; - подлокотники кресла-стула откидные или съемные, и имеют мягкие накладки для опоры; - стояночными тормозами. Кресло-стул должен поставляться не менее чем в двух типоразмерах с шириной сидения: - не менее 45 см и не более 50 см (размеры предоставляются исходя из потребности, по заявке Заказчика); - вес 21,5 кг, - грузоподъемность не менее 125кг. | 15 |
|  | Итого: | 500 |

Кресла-стулья с санитарным оснащением различных модификаций должны соответствовать требованиям Изменение №1 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов. Наружные поверхности кресел-стульев должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Международный стандарт. Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. В комплект кресла-стула должна входить эксплуатационная документация. Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Международный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР. Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее 31 августа 2023 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в соответствии с условиями государственного контракта, но не позднее 05 сентября 2023 года.

Не позднее чем через 7 дней  после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику  изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.