## ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, тип косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая (поролон) Косметическая оболочка - чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого пластика на основе акриловых смол, с мягким вкладышем, с двумя пробными гильзами. Силиконовый чехол с текстильным покрытием. Крепление для силиконовых лайнеров. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг. Поворотное устройство. Гидравлический пятиосный коленный модуль с двумя миниатюрными гидравлическими цилиндрами. Подгибание в фазе опоры. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, в конструкции стопы предусмотрен выгнутый нижний элемент, который обеспечивает плавность переката. Наличие пяточных клиньев для индивидуальной настройки. Отведенный большой палец. Стопа водозащищенная, дренажные отверстия в оболочке и водоотводящие каналы предотвращают скапливание воды в несущем модуле. Стопа выдерживает повышенные нагрузки и сложные ландшафты. Один чехол-футляр. Протез постоянный. | 2 |

Требования к безопасности протезно-ортопедических изделий

(протезов нижних конечностей)

Протезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования на кожную сенсибилизацию»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к качеству работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий

(протезов нижних конечностей)

Организация, непосредственно выполняющая работы, обеспечивает: выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезов, протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не должны препятствовать ношению верхней одежды.

Упаковка протезов, гарантии

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Гарантия 12 (	двенадцать) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки изделия.