Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 3 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 206 666,67

Идентификационный код закупки 221100102181610010100101070013250323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отверждения. Силиконовый лайнер с вакуумно-мембранной или замковой системой крепления. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Коленный шарнир многоосный с пневматическим управлением фазой переноса. Мощная двухкамерная система с интегрированным пружинным толкателем обеспечивает плавное маятниковое движение голени протеза даже при более высоких скоростях ходьбы. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. | 1 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Силиконовый лайнер с внешним текстильным покрытием. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Крепление с помощью сополимерного наколенника. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу пациента. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Набор по уходу за культей. | 1 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Постоянная приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку из литьевых смол холодного отверждения. Силиконовый лайнер с двухточечной ременной системой крепления. Стопа с многоосевой конструкцией, компенсирует неровности поверхности опоры, обеспечивает устойчивость в положении стоя, с возможностью индивидуальной регулировки характеристики пятки. Моноцентрический замковый коленный модуль с гидравлической поддержкой при приседании. Регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу пациента. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Дополнительное крепление поясничным бандажом. | 1 |
|  |  | ИТОГО | 3 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 50 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 14.10.2022.

Срок действия Контракта: до 31.10.2022 года.

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние