Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве протезами нижних конечностей в 2022 году.

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульного типа 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз – 1 шт. Вкладная гильза из вспененных материалов или без неё. Крепление облегченное с использованием наколенника или и использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или замком к силиконовому чехлу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), чулки косметические. Тип регулировочно-соединительных устройств в зависимости от веса пострадавшего. Стопа одноосная шарнирная с пластиковым закладным элементом в передней части. | 1 |
| Протез голени модульного типа 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз – 1 шт. Вкладная гильза из вспененных материалов не менее 2 шт. Крепление облегченное с использованием наколенника или замка к силиконовому чехлу или вакуумного клапана. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Стопа с высокой передачей энергии, обеспечивающая возможность динамического перехода из фазы опоры в фазу переноса. Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку в зависимости от веса пострадавшего. | 1 |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Немодульный. С приемной гильзой индивидуальной, без пробных гильз. Материал приемной (постоянной) гильзы – кожа. Без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулок косметический. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). Стопа полиуретановая или с металлическим каркасом | 1 |
| Протез бедра модульного типа 32.50.22.121 | С косметической облицовкой мягкой полиуретановой. Косметические чулки. Приемная гильзой индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемные пробные гильзы – не менее 2 шт. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или замка к силиконовому чехлу или вакуумного клапана или с применением бедренного поддерживающего бандажа. Коленный модуль с замком или без замка или полицентрический с регулировкой скорости сгибания – разгибания. Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку в зависимости от веса пострадавшего. Модуль стопы шарнирный с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. | 1 |
| Протез голени для купания 32.50.22.121 | Модульный. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз – 1 шт. С облицовочным покрытием. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Крепление – наколенник. Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы. | 1 |
| Протез бедра для купания 32.50.22.121 | Модульный, из комплектующих устойчивых к применению во влажной среде. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего на производстве) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол). Приемная гильза – 1 шт. Крепление с помощью вакуума или бандажа. Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы. Для купания. | 1 |

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

Начальная сумма цен указанных единиц - 684 599 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 68 копеек Максимальное значение цены контракта - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема выполненных работ, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

ГОСТы

ГОСТ Р 53869-2010; ГОСТ Р 51191-2019.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

г. Липецк в том числе обслуживание пострадавшего на производстве выездными бригадами на дому.

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок выполнения работ: 35 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 23.12.2022.

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве протезами нижних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и его выдачу. Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия. В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего на производстве, за счет собственных средств.

Наименование документа (ов), подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

Проведение работ по обеспечению пострадавшего на производстве Изделиями должно осуществляться в соответствии с сертификатами, регистрационными удостоверениями или декларациями о соответствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.