Техническое задание

на проведение открытого аукциона на поставку инвалидам в 2022 году слуховых аппаратов

Количество - 148   шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 354 151,33 руб.

ОКПД 2: 26.60.14.120

ИКЗ: 211100102181610010100101910012660323

Срок поставки товара в республику Карелия в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "30" сентября 2022 года.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные «_________» Страна происхождения | Максимальный ВУЗД90* от 127 дБ до 137 дБ включительно Максимальное акустическое усиление* не менее 59 дБ Диапазон частот: * 0,1- 6,3 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука*- не менее 4-х Количество программ прослушивания* - не менее 4-х Дополнительные параметры: система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 50 |
| 2 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности «_________» Страна происхождения | Максимальный ВУЗД90* от 118 дБ до 125 дБ включительно Максимальное акустическое усиление* не менее 50 дБ Диапазон частот:* 0,1 - 5,0 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука* – не менее 4-х Количество программ прослушивания* - не менее 4-х система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 73 |
| 3 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные «_________» Страна происхождения | Максимальный ВУЗД90* не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление* не менее 79 дБ Диапазон частот:* 0,2 - 5,0 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука*- не менее 4 Количество программ прослушивания* - не менее 4-х система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 25 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалидов.

Требования к товару:

Упаковка слуховых аппаратов с ушными вкладышами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и деклараций о соответствии на ТСР.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида. Обязательно наличие гарантийных талонов или иных документов, дающих Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара, с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.