Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с внешним источником энергии с креплением силикон-лайнер с замком. Изготовление по индивидуальному технологическому процессу. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная). Карбоновая приемная гильза. Примерочная гильза из жёсткого термолина. Регулировочно – соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающей безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента. Управление протезом интуитивное, точное воспроизведение физиологической походки. Функция (ОФХ) оптимизированная физиологическая ходьба - и ее подфункции способствует точному воспроизведению естественной походки. Возможность подниматься по лестнице переменным шагом без активного приводного механизма, естественным образом. Карбоновая стопа с улучшенной вертикальной амортизацией ударных нагрузок и повышенной ротационной эластичностью. Тип протеза: постоянный для инвалидов с высоким уровнем активности. | 1 |
|  | 1 |