Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки

1. Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для управления водителем без обеих ног - 3 шт.

Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип легкового автомобиля | хэтчбек или седан |
| 3 | Тип привода | моноприводный |
| 4 | Тип двигателя | бензиновый |
| 5 | Тип коробки передач | механическое управление |
| 6 | Рабочий объем двигателя, см3 | от 1500 до 1800 |
| 7 | Мощность двигателя, л.с. | не более 100 |
| 8 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 |

2. Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для управления водителем без левой ноги - 1 шт.

Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип легкового автомобиля | хэтчбек или седан |
| 3 | Тип привода | моноприводный |
| 4 | Тип двигателя | бензиновый |
| 5 | Тип коробки передач | механическое управление |
| 6 | Рабочий объем двигателя, см3 | от 1500 до 1800 |
| 7 | Мощность двигателя, л.с. | не более 100 |
| 8 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 |

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Цена на автомобили должна включать в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (Сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (Двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое
Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна
составлять не менее 6 (Шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или
изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику
документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Требования к качеству товара:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям TP ТС 018/2011. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Место поставки Товара: Республика Хакасия.

Срок поставки для выборочной проверки: Поставщик в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта, предоставляет для выборочной проверки Товар Заказчику. Заказчик сам имеет право произвести выемку Товара у Поставщика, подлежащего выдаче Получателям, для проведения выборочной проверки.

Срок поставки Товара до Получателей: Срок поставки товара - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей, и (или) в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения направления Поставщиком от Получателя. Направления принимаются Поставщиком до 21.11.2023.

В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке товара в срок до 01.12.2023.

Срок предоставления документов для окончательного расчета Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем По выданным после 21.11.2023 Изделиям документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 22.12.2023.