Описание объекта закупки

«Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей »

- Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим описанием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Максимальное значение цены контракта: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов)  руб.  00 коп.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.01 Протез стопы | Протез стопы, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Без косметической облицовки. Вкладыш в гильзу из вспененных материалов. Крепление за счёт формы приёмной гильзы. Тип протеза по назначению постоянный. Масса 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 кг. | Шт. |
| 2 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.04 Протез голени для купания | Протез голени для купания, модульный из влагостойких комплектующих. Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал постоянной приемной гильзы по индивидуальным медицинским показаниям: - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, - листовой полиэтилен, - листовой сополимер. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Без косметической оболочки. Без чулок ортопедических. Приемная гильза может оснащаться смягчающим вкладышем из вспененного материала. Крепление протеза – наколенник. Регулировочно-соединительные устройства – водостойкие, соответствуют весу инвалида. Стопа водостойкая. Подошва стопы имеет решетчатый профиль с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Тип протеза по назначению: для принятия водных процедур, не предназначен для повседневной носки. Масса 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг. | Шт. |
| 3 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.05 Протез бедра для купания | Протез бедра для купания модульный из влагостойких комплектующих. Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал постоянной приемной гильзы по индивидуальным медицинским показаниям: - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, -листовой полиэтилен, - листового сополимера. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Без косметической оболочки. Без чулок ортопедических. Применение вкладных гильз из вспененных материалов по назначению врача-ортопеда. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: вакуумное, бандаж. Регулировочно-соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир моноцентрический водостойкий, замковый. Стопа водостойкая. Подошва стопы имеет решетчатый профиль с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Тип протеза по назначению: для принятия водных процедур, не предназначен для повседневной носки. Масса 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг. | Шт. |
| 64 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный. Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы по индивидуальным медицинским показаниям: - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, -листовой полиэтилен, - кожа, - листовой сополимер. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Вкладная гильза по индивидуальным медицинским показаниям: -из вспененных материалов, -кожа. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: -при помощи ленты «контакт», -с применением кожаных полуфабрикатов, -с использованием гильзы бедра (манжета с шинами), -наколенника, -поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Косметическая облицовка и эластичный чулок по желанию Пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. Масса 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг | Шт. |
| 75 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный. Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы по индивидуальным медицинским показаниям: - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, -листовой полиэтилен, - листовой сополимер, -кожа. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки силоновые ортопедические. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: -бандаж, - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир максимальной готовности по назначению врача-ортопеда: замковый, беззамковый. Тип протеза по назначению постоянный Масса 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0 кг | Шт. |
| 6 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Косметическое покрытие облицовки-чулки силоновые ортопедические. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: -при помощи ленты «контакт», - наколенник, -поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с голеностопным шарниром 1 уровня, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Тип протеза по назначению постоянный. Масса 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 кг. | Шт. |
| 7 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые ортопедические. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: - при помощи ленты «контакт», - наколенник, - с использованием силиконового чехла. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа по назначению врача-ортопеда: - с голеностопным шарниром 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - углепластиковая с ППУ пяткой 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - карбоновая с пяточной пружиной 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - углепластиковая с изменением высоты каблука 3 уровня двигательной активности. Тип протеза по назначению постоянный. Масса 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7 | Шт. |
| 8 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Косметическое покрытие облицовки-чулки силоновые ортопедические. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: - бандажа, -поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, - с использованием силиконового чехла. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Коленный модуль по назначению врача-ортопеда: - полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, - моноцентрический с голенооткидным устройством, с механизмом торможения, -с замком. Стопа с голеностопным шарниром 1-2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда. Тип протеза по назначению постоянный. Масса 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг. | Шт. |
| 9 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз – одна. Косметическая индивидуальная оболочка. Материал косметической оболочки – полиуретан. Чулки перлоновые ортопедические. Крепление протеза по назначению врача-ортопеда: - с использованием бандажа, - с использованием силиконового чехла. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир по назначению врача-ортопеда: - пневматический многозвенный, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; - полицентрический пневматический - угол сгибания 150°; - пневматический одноосный; - гидравлический одноосный с ротационной гидравликой. Стопа по назначению врача-ортопеда: - углепластиковая со средней, высокой степенью энергосбережения, 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - углепластиковая с ППУ пяткой 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - карбоновая с пяточной пружиной 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - углепластиковая с изменением высоты каблука 3 уровня двигательной активности. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза – 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг. | Шт. |
| 10 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.11 Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Постоянная приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи и туловища инвалида. Крепление протеза на инвалиде с помощью полукорсета. Постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененного полиэтилена. Материал примерочной гильзы – термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Модульный тазобедренный шарнир, одноосный. . Подкосоустойчивость от нежелательного сгибания в нём обеспечивается посредством его изначального расположения, задаваемого сразу в процессе сборки протеза. Монтируется шарнир под углом приблизительно равным 45° и устанавливается впереди и несколько книзу по отношению к естественному центру вращения «родного» тазобедренного сустава. Формообразующая часть облицовки- листовой поролон, косметическое покрытие облицовки- чулки силоновые ортопедические. Регулировочно-соединительное устройства соответствует весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с геометрическим замыканием, зависимым регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза по назначению - постоянный. Масса 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6,0; 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7; 6,8; 6,9; 7,0 кг. | Шт. |
| 11 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.121- Протезы внешние 03.28.08.07.12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Приёмная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, усиленный карбоновым волокном (по назначению врача-ортопеда). Материал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз-две. Косметическая облицовка полиуретановая модульная. Чехлы полимерные гелевые с высоким уровнем стабилизации и контроля культи, с улучшенным текстильным покрытием, с матрицей на всю длину чехла, с внутренним мягким покрытием для повышенного комфорта чувствительной кожи культи. Крепление протеза: - замковое, с использованием замка для полимерных чехлов; - вакуумное, за счет вакуума между приемной гильзой и гелиевым чехлом, с помощью самовыпускного клапана. - с использованием бандажа Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Коленный шарнир с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса, встроенные датчики положения обеспечивают высокую безопасность ходьбы, блокировка «складывания» коленного модуля при ходьбе. Стопа по назначению врача-ортопеда: -с высокой степенью энергосбережения, с торсионно-ротационным адаптером, который погашает ударные нагрузки и позволяет осуществлять ротационные движения с постепенным увеличением сопротивления и возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента - карбоновая с пяточной пружиной 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; - углепластиковая со средней степенью энергосбережения, 2 уровня, 3 уровня двигательной активности; Наличие поворотного устройства, по назначению врача-ортопеда. Тип протеза по назначению постоянный. Масса протеза - 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5 кг. | Шт. |

Требования к функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Обеспечение инвалидов протезами конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качественным характеристикам

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ  ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-11-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия";

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021  (Раздел 4,5 ) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ  Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии на изделия и соответствовать требованиям:

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53870-2021 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг».

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при обеспечении инвалидов  не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение инвалидов должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам работ

Обеспечение инвалидов следует считать эффективно исполненным, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению  должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения  по ГОСТ Р 51632-2021.Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия  (при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

| 03.28.08.07.01 Протез стопы | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| --- | --- |
| 03.28.08.07.04 Протез голени для купания | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.05 Протез бедра для купания | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.11 Протез при вычленении бедра модульный | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 03.28.08.07.12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Не менее 2 лет |

Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Подрядчик обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Подрядчика.

Начало выполнения работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Реестров Получателей от Заказчика.

Выполнение работ по обеспечению Получателя изделием осуществляется в течение 30 календарных дней (а в отношении изделий, изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя в течении 60 календарных дней) с даты получения Подрядчиком направленного Заказчиком Реестра Получателей, в соответствии с предъявленным Получателем Направлением, выдаваемым Заказчиком, но не позднее 15 сентября 2023 года.

Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

Российская Федерация, Томская область, доставка результата работ по месту жительства инвалида. Прием заказа на изготовление и снятие слепка должен быть осуществлен по месту нахождения Подрядчика в г. Томске (пункта выдачи в г. Томске).

Выдача готовых изделий производится одним из следующих способов по выбору Получателя: по месту нахождения Подрядчика в г. Томске (пункта выдачи в г. Томске) или по адресу проживания Получателя, который указан в направлении.

Срок исполнения контракта установлен 29.09.2023 г. и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ.