Приложение № 2

к Извещению об открытом

аукционе в электронной форме

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для инвалидов в 2023 году.

| № п/п | Наименование изделия, ОКПД2 | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом 26.30.22.000-00000004 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должно соответствовать следующим требованиям: - тип корпуса классический (моноблок): цельный корпус, отдельные части которого не могут смещаться относительно друг друга; - стандарт применения – GSM 900/1800/1900 Мгц; - поддержка стандарта 4G/LTE интернет; - Wi-Fi точка доступа; -возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка; - голосовое управлении; - распознавание речи; - русский синтезатор речи; - клавиатура с алфавитом на русском языке; - система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник; - наличие автофокуса фотокамеры; - наличие встроенной вспышки фотокамеры; - датчик приближения; - автоматическая ориентация изображения (акселерометр); - виброзвонок; - возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя); - зарядное устройство для заряда аккумулятора; - диагональ дисплея: не менее 4,8 дюйма; - количество ядер процессора: не менее 4 ядер; - объем оперативной памяти: не менее 2 Гб; - объем встроенной памяти: не менее 16 Гб; - фотокамера: не менее 8 Мпикс; - фронтальная камера: не менее 3 Мпикс; - ёмкость аккумуляторной батареи: не менее 3000 mAh; - сенсорный экран: IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT. Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Срок пользования Товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены" не менее 7 лет. | 230 |
|  | Итого |  | 230 |

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком должны быть обеспечены замена Товара на Товар той же модели надлежащего качества либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт телефонных устройств во время гарантийного срока. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта телефонных устройств или устранения неисправностей.

Поставщик должен обеспечить получателю возможность гарантийного ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при выполнении контракта по обеспечению инвалидов Телефонными устройствами с текстовым выходом в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю, но не менее сроков, установленных изготовителем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.