Описание объекта закупки

«Поставка легковых автомобилей для пострадавших на производстве»

1.  Требования к условиям поставки:

1.1.  Весь товар необходимого вида.

1.2.  Весь товар новый, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4 Товар изготовлен промышленным способом.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

3.1. гарантийный талон на автомобиль;

3.2. паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года N 1291 “Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

3.3. сервисная книжка;

3.4. руководство по эксплуатации автомобиля;

3.5. договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

3.6. документ, подтверждающий возможность обращения товара на территории Российской Федерации:

- одобрение типа транспортного средства, выданное на основании Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877;

или

- заключение об оценке типа транспортного средства, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855;

3.7. копии сертификатов о соответствии товара требованиям ТР ТС 018/2011, указанных в одобрении типа транспортного средства (при наличии).

3.8. копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с поражением обеих ног);

3.9. документы необходимые для регистрации документов в ГИБДД;

3.10. другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

4. Требования к количеству поставляемого Товара – 2 шт.

| Наименование Товара | КОЗ | КТРУ/Наименование по КТРУ | Технические характеристики Товара | Количество Товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковой автомобиль с ручным управлением «для управления без обеих ног» | 01.29.24.04.03 - Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | отсутствует | Легковой автомобиль с ручным управлением, с механической коробкой передач, «для управления без обеих ног» имеет: - Категория транспортного средства: М1; - Колесная формула/ведущие колеса: 4х2 передние; - Тип кузова: Цельнометаллический, несущий; - Количество мест спереди/сзади: 2/3; - Тип двигателя: Бензиновый - Расположение двигателя: переднее поперечное; - Количество цилиндров: не менее 4-х - Объем двигателя, см3, не менее: 1596; - Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км: не более 7,7 - Емкость топливного бака: не менее 50 л - Оборудование транспортного средства: адаптированные органы управления для водителей – пострадавших на производстве (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, с патологиями нижних конечностей): ручное управление «для управления без обеих ног» - Масса в снаряженном состоянии, кг: в диапазоне от 1075 до 1160 -Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг: не менее 1560 | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 |

Требования к функциональным характеристикам

Легковые автомобили – транспортные средства, предназначенные для компенсации ограничений в передвижении лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Требование к состоянию Товара

- Поставляемый товар, все материалы новые (не бывшие в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног, оборудованы специальными средствами управления – ручным управлением «для управления без обеих ног».

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

- Комплект документов на автомобили находится внутри автомобиля. Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

- Требование к размерам, упаковке, хранению товара:

- Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

- Транспортировка осуществляется транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.  Срок эксплуатации автомобилей составляет не менее 7 лет.

Требование к месту поставки товара

Российская Федерация, Томская область

Передача легковых автомобилей получателям осуществляется по месту жительства Получателей или со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Томске, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (по согласованию с Получателем).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий поставки товара

Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) км. пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжке. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Требования к гарантийному обслуживанию товара

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Товара до истечения его гарантийного срока, возмещаются за счет средств Поставщика.

Срок поставки Товара

Поставка товара осуществляется в один этап в срок: с 01.01.2023 г., в течение 15 дней со дня получения Поставщиком письменной заявки или реестра направлений от заказчика либо направления от получателя в предусмотренных случаях и в порядке, установленном контрактом, после проведения проверки, но не позднее 01.05.2023 г.

Место поставки товара

Российская Федерация, Томская область

Передача легковых автомобилей получателям осуществляется по месту жительства Получателей или со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Томске, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (по согласованию с Получателем).